# ФУНДАМЕНТЫ И ПОДВАЛЫ

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по ремонту фундаментов с перекладкой отдельных участков, а также по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, выполняемых при ремонте фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных при разборке и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах на выполнение работ по разборке фундаментов расход ресурсов рассчитан для условий разборки их на отдельные элементы: кирпичи, доски и т.п. Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.4. Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке фундаментов, пробивке и заделке отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.

1.5. В нормах приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями). При применении норм расход арматуры и класс стали принимается по проектным данным без корректировки норм затрат труда и времени использования машин.

1.6. Нормами предусматривается применение кирпича керамического стандартного одинарного размером 250(120(65 мм. При применении кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту каменных фундаментов и замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные предусмотрен расход ресурсов на приготовление растворов каменщиками. Остальными нормами на выполнение работ, требующих применения растворов, учитывается применение готовых растворов.

# 2. Правила исчисления объемов работ.

2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п. ) , следует исключать из объема кладки.

2.2. Указанная в нормах толщина фундаментов в кирпичах определяется по длине кирпича.

2.3. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади его вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у ее примыкания к стене.

2.4. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.

2.5. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1 м3 принимается по проектным данным.

2.6. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

2.7. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150(150 мм для установки анкерных болтов).

# ФСН11-001 Смена кирпичных ленточных фундаментов с добавлением нового кирпича

Состав работ: Установка и крепление временных подкосов и опорных подушек для разгрузки существующих фундаментов. Разборка фундаментов отдельными участками. Разборка временных подкосов и опорных подушек.

# ФСН11-002 Смена деревянных стульев: на крестовинах

Состав работ: 01. Выкапывание стульев с постановкой временных опор и разгрузочных креплений. 02. Устройство песчаного основания. 03. Постановка деревянных стульев с заготовкой и антисептированием. 04. Обратная засыпка фундаментов с трамбованием грунта вручную. 05. Разборка временных опор и разгрузочных креплений.

# ФСН11-003 Устройство осадочного шва из просмоленных досок

Состав работ: 01. Поперечное перепиливание и окорка досок. 02. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях. 03. Антисептирование щитов водным антисептиком. 04. Обработка щитов битумом с обшивкой толем. 05. Установка щитов по месту.

# ФСН11-004 Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм

Состав работ: 01. Очистка и подготовка поверхности фундамента. 02. Торкретирование поверхности фундамента и уход за нанесенным слоем.

# ФСН11-005 Усиление фундаментов цементацией

Состав работ: 01. Очистка и подготовка поверхности фундамента. 02. Сверление отверстий в фундаменте с установкой трубок. 03. Заделка зазоров между трубками и поверхностью кладки цементным раствором. 04. Нагнетание раствора через трубки в кладку фундамента с загрузкой смеси в растворонагнетателе.

# ФСН11-006 Смена обшивки цоколя и забирки

Состав работ: 01. Разборка и восстановление отливной доски . 03. Разборка и восстановление обшивки с осмолкой нижней части . 03. Ремонт продухов и заглушек (при необходимости) 04. Смена утепляющей засыпки.

# ФСН11-007 Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича

Состав работ: 01.Пробивка борозд высотой в 2-3 кирпича участками длиной 1-1,5 м на половину толщины стены с одной стороны. 02. Выравнивание поверхности цементным раствором. 03. Прокладка первого слоя изоляционного материала с отгибанием концов. 04. Тщательная заделка борозды кирпичом на растворе. 05. Пробивка борозд с выравниванием поверхности раствором. 06. Отгибание концов первого слоя изоляционного материала и укладка второго (внахлестку). 07. Тщательная заделка борозды кирпичом на цементном растворе.

# ФСН11-008 Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя

Состав работ: 01. Очистка изолируемой поверхности. 02. Нарезка изоляционного материала по размеру. 03. Наклейка изоляционного материала с варкой мастики. 04. Промазка концов изоляционного материала горячей битумной мастикой и расчисткой швов. 05. Заделка швов.

# ФСН11-009 Герметизация вводов в подвальное помещение

Состав работ: 01. Очистка поверхности от загрязнений. 02. Обезжиривание поверхности. 03. Герметизация ввода паклей пропитанной раствором с уплотнением. 04. Гидроизоляция уплотнения.

# ФСН11-010 Ямочный ремонт отдельных участков отмосток

# Состав работ:

# ФСН11-011 Водоотлив из подвала: ведрами

Состав работ: 01. Вычерпывание воды ведрами с выноской .

# ФСН11-012 Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами (100 м3 воды)

Состав работ: 01. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков . 02. Откачка воды ручным или электрическим (механическим) насосом.

# ФСН11-013 Заделка подвальных окон: фанерой

# Состав работ:

# ФСН11-014 Заделка подвальных окон: железом

# Состав работ:

# ФСН11-015 Заделка подвальных окон: кирпичем толщиной в 1 кирпич

# Состав работ:

# СТЕНЫ

Техническая часть

1, Общие указания

1,1, Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т,п,, и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом,

1,2, Расход ресурсов в нормах рассчитан на выполнение всего комплекса работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т,п,

1,3, Расход ресурсов в нормах рассчитан исходя из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т,п,), а не путем валки или обрушения,

1,4, В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4-х метров,

# 1,5, В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке лесов,

1,6, В нормах предусмотрен расход исходя из условий применения одинарного керамического кирпича размером 250(120(65 мм, При использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным,

1,7 Нормы расхода ресурсов на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях,

# 1,8, В нормах расход ресурсов на выполнение работ рассчитан с использованием готовых бетонных смесей и растворов,

1,9, В нормах на выполнение работ по смене венцов в рубленных стенах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами,

1,10, В нормах на выполнение работ по подъему рубленных стен домкратом не учтен расход ресурсов на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов,

1,11, В нормах на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрен расход ресурсов на выполнение при этом земляных работ,

1,12,В нормах расход ресурсов оборачиваемых лесоматериалов предусмотрен с учетом возвращаемого количества материалов после каждой разборки и дополнительного расхода их на восстановление потерь,

1,13, В нормах на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения в условиях с обычной влажностной средой,

1,14, Предусмотренные в нормах марки растворов, предназначенных для заделки отверстий в бетонных и железобетонных стенах, для усиления кирпичных стен железобетонными обоймами и т,п, усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок, указанных в проекте строительства объекта, При этом марку бетона необходимо корректировать по проектным данным,

# 2, Правила исчисления объемов работ

2,1, Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок, При наличии в проеме двух коробок площадь определяется по обводу наружной коробки,

2,2, Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т,п,), выполняемых из материалов, предусмотренных в нормах, включается в общий объем кладки стен,

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т,п,) высотой до 25-ти см в нормах предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается,

2,3, Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т,п, из объема кладки не исключаются, Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается,

2,4, Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями наружных стен,

2,5, Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

— стен рубленных и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

# — стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки,

2,6, Площадь стен определяется за вычетом площади проемов,

2,7, Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок,

# ФСН12-001 Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2

Состав работ: 01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки .

# ФСН12-002 Перекладка кирпичного карниза при высоте в рядах: 4 кирпича

Состав работ: 01. Разборка кирпичной кладки. 02. Кладка карниза с перевязкой со старой кладкой

# ФСН12-003 Ремонт стен из шлакобетонных камней сплошных

Состав работ: 01. Отбивка штукатурки на откосах и перемычках, пробивка штраб. 02. Расчистка участков стен в местах кладки, отверстий или гнезд. 03. Кладка отдельных участков стен с перевязкой новой кладки со старой. 04. Очистка поверхности кладки от подтеков раствора.

# ФСН12-004 Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом

Состав работ: 01. Разборка кирпичной кладки вдоль трещин . 02. Расчистка и промывка поврежденных мест водой. 03. Заделка кирпичем с очисткой поверхности стен от раствора. 04. Очистка поверхности стен от раствора.

# ФСН12-005 Ремонт поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2

Состав работ: 01. Разборка поврежденной кладки вручную. 02. Заделка разобранных участков с перевязкой новой кладки со старой и расшивкой швов. 03. Очистка поверхности заделки от раствора. 04. Подбор кирпича для лицевой части кладки .

# ФСН12-006 Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором

Состав работ: 01. Заделка трещин цементным раствором 02. Очистка поверхности стен от раствора

# ФСН12-007 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.

# ФСН12-008 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.

# ФСН12-009 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.

# ФСН12-010 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.

# ФСН12-011 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.

# ФСН12-012 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка гнезд и отверстий.

# ФСН12-013 Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 20 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка отверстий.

# ФСН12-014 Пробивка отверстий в бетонных: стенах, полах толщиной 100 мм площадью до 100 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка отверстий.

# ФСН12-015 Пробивка отверстий в бетонных: потолках толщиной 100 мм площадью до 20 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка отверстий.

# ФСН12-016 Пробивка отверстий в бетонных: потолках толщиной 100 мм площадью до 100 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка отверстий.

# ФСН12-017 Пробивка борозд в кирпичных стенах площадь сечения: до 20 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-018 Пробивка борозд в кирпичных стенах площадь сечения: до 50 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-019 Пробивка борозд в кирпичных стенах площадь сечения: до 100 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-020 Пробивка борозд в бетонных конструкциях: полов, стен площадью сечения до 20 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-021 Пробивка борозд в бетонных конструкциях: полов, стен площадью сечения до 50 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-022 Пробивка борозд в бетонных конструкциях: потолков площадью сечения до 20 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-023 Пробивка борозд в бетонных конструкциях: потолков площадью сечения до 50 см2

Состав работ: 01. Разметка мест пробивки. 02. Пробивка и зачистка борозд.

# ФСН12-024 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки . 03. Укладка арматуры 04. Укладка бетона.

# ФСН12-025 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки 03. Укладка арматуры. 04. Укладка бетона .

# ФСН12-026 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки . 03. Укладка арматуры 04. Укладка бетона.

# ФСН12-027 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки . 03. Укладка арматуры . 04. Укладка бетона.

# ФСН12-028 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки . 03. Укладка арматуры 04. Укладка бетона .

# ФСН12-029 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2

Состав работ: 01. Расчистка отверстий, гнезд и борозд. 02. Установка опалубки . 03. Укладка арматуры 04. Укладка бетона.

ФСН12-030 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Отверждающимися мастиками, нанесенными по существующему прочному цементно-песчаному основанию

Состав работ: 01. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора . 02. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 03. Приклейка по песчано-цементному основанию компенсирующей пленки. 04. Приготовление мастики. 05.Нанесение мастики в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-031 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Отверждающимися мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки

Состав работ: 01. Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора . 02. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора. 03. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности 04. Устройство основания под герметик из упругой прокладки. 05. Приготовление мастики. 06. Нанесение мастики в горизонтальные и вертикальные швы.

ФСН12-032 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Отверждающимися мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли

Состав работ: 01. Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора . 02. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора . 03. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности 04. Антисептирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли. 05. Приготовление мастики. 06. Нанесение мастики в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-033 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Hетвердеющими мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки

Состав работ: 01. Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора . 02. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора . 03. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 04. Устройство основания под герметик из упругой прокладки. 05. Приготовление мастики. 06. Нанесение мастики в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-034 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли

Состав работ: 01. Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора . 02. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора . 03. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 04. Антисептирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли . 05. Приготовление мастики. 06. Нанесение мастики в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-035 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Самоклеющейся лентой ГЕРЛЕН, наклеенной по существующему прочному цементно-песчаному основанию

Состав работ: 01. Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора . 02. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора. 03. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 04. Приклейка компенсирующей пленки. 05. Зачеканка и расшивка швов. 06. Нанесение на цементно-песчаное основание праймера. 07. Приклеивание ленты "ГЕРЛЕН" к поверхности стыка с окраской наружной поверхности ленты фасадной краской.

ФСН12-036 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Самоклеющейся лентой ГЕРЛЕН, наклеенной при заполнении устья стыка упругими прокладками

Состав работ: 01. Приклейка компенсирующей пленки. 02. Устройство основания под герметик из упругой прокладки 03. Зачеканка и расшивка швов. 04. Нанесение на цементно-песчаное основание праймера. 05. Приклеивание ленты "ГЕРЛЕН" к поверхности стыка с окраской наружной поверхности ленты фасадной краской.

ФСН12-037 Ремонт стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Самоклеющейся лентой ГЕРЛЕН, наклеенной при заполнении устья стыка антисептированной паклей

Состав работ: 01. Приклейка компенсирующей пленки. 02. Антисептирование пакли . Устройство основания под герметик из антисептированной пакли. 03. Зачеканка и расшивка швов. 04. Нанесение на цементно-песчаное основание праймера. 05. Приклеивание ленты "ГЕРЛЕН" к поверхности стыка с окраской наружной поверхности ленты фасадной краской.

ФСН12-038 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Отверждающимися мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки

Состав работ: 01. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка . 02. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик. 03. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием поверхности стыков. 04. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 05. Устройство основания под герметик из упругой прокладки. 06. Приготовление мастики. 07. Нанесение герметика в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-039 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Отверждающимися мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли

Состав работ: 01. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка . 02. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик. 03. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием поверхности стыков. 04. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 05.Антисептирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли. 06. Приготовление мастики. 07. Нанесение герметика в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-040 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Hетвердеющими мастиками, нанесенными поверх упругой прокладки

Состав работ: 01. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка . 02. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик. 03. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием поверхности стыков. 04. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 05 Устройство основания под герметик из упругой прокладки 06. Приготовление мастики. 07. Нанесение герметика в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-041 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Нетвердеющими мастиками, нанесенными поверх антисептированной пакли

Состав работ: 01. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка . 02. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик. 03. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием поверхности стыков. 04. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 05.Антисептирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли. 06. Приготовление мастики. 07. Нанесение герметика в вертикальные и горизонтальные швы.

ФСН12-042 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Самоклеющейся лентой герлен, наклеенной при заполнении устья стыка антисептированной паклей

Состав работ: 01. Удаление поврежденного герметика из ремонтируемого стыка . 02. Удаление пришедшего в негодность мягкого основания под герметик. 03. Очистка герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием герметизируемой поверхности от пыли и грязи с обезжириванием поверхности стыков. 04. Оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 05.Антисептирование пакли. Устройство основания под герметик из антисептированной пакли. 06.Зачеканка и расшивка швов 07. Нанесение на цементно-песчаное основание праймера. 08. Приклейка ленты "ГЕРЛЕН" к поверхности стыка с окраской наружной поверхности ленты фасадной краской.

ФСН12-043 Ремонт ранее загерметизированных стыков наружных стен крупнопанельных зданий: Отверждающимися мастиками, нанесенными по существующему прочному цементно-песчаному основанию

Состав работ: 01.Расчистка вертикальных и горизонтальных стыков от цементно-песчаного раствора, удаление остатков герметика. 02. Очистка герметизируемой поверхности стыков от пыли, грязи и кусочков раствора . 03. Обезжиривание герметизируемой поверхности стыков, оштукатуривание дефектных кромок стыков с затиркой поверхности. 04. Приклейка по песчано-цементному основанию компенсирующей пленки. 05. Приготовление мастики. 06. Нанесение мастики в вертикальные и горизонтальные швы.

# ФСН12-044 Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм

Состав работ: 01. Расшивка венцов досками. 02. Крепление подкосами вышележащих венцов (или частей) или постановка стоек под балки при смене верхнего венца. 03. Удаление негодного венца или его части. 04. Заготовка нового венца или его части с изготовлением сопряжений в узлах. 05. Осмолка нижней поверхности венца и прокладка толя. 06. Подгонка и укладка венца на место с прокладкой пакли и конопаткой. 07. Освобождение вышележащих венцов.

# ФСН12-045 Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен

Состав работ: 01. Разборка и восстановление чистой обшивки. 02. Смена части или целого элемента обвязки, стоек или подкосов с устройством сопряжений. 03. Осмолка нижней обвязки и нижней части стоек или подкосов. 04. Антисептирование водными составами.

# ФСН12-046 Ремонт конопатки шва с добавлением пакли

Состав работ: 01. Расчистка шва. 02. Конопатка шва с добавлением пакли.

# ФСН12-047 Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен

Состав работ: 01. Удаление поврежденных досок. 02. Пришивка досок с их заготовкой, острожкой с одной стороны, стеской двух кромок и антисептированием.

# ФСН12-048 Разборка обшивки: неоштукатуренной

Состав работ: 01. Разборка дощатой обшивки стен .

# ФСН12-049 Разборка обшивки: оштукатуренной

# Состав работ: 01. Разборка дощатой обшивки стен

# ФСН12-050 Разборка каркаса из бревен

Состав работ: 01. Разборка элементов каркаса .

# ФСН12-051 Разборка каркаса из брусьев

Состав работ: 01. Разборка элементов каркаса .

# ФСН12-052 Разборка каркаса Разборка засыпного утеплителя

Состав работ: 01. Удаление засыпного утеплителя .

# ПЕРЕКРЫТИЯ

Техническая часть

1, Общие указания

1,1, Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по разборке, ремонту и устройству перекрытий и подшивных потолков и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом,

1,2, В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перекрытий, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т,п,

# 1,3, В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы,

1,4, В нормах настоящего Сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4-х метров,

1,5, В нормах, в необходимых случаях, предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины,

1,6, В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий использования готового раствора и бетона, Для случаев приготовления растворов вручную дополнительный расход ресурсов следует определять дополнительно,

# 2, Правила исчисления объемов работ

2,1, Величина площади ремонтируемых перекрытий определяется в пределах капитальных стен без вычета величины площади, занимаемой печами и трубами,

2,2, Объем работ по разборке и устройству подшивки потолков определяется по величине площади подшивки,

# ФСН13-001 Установка деревянной стойки под балки или прогоны

Состав работ: 01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.

# ФСН13-002 Врубка деревянного ригеля между балками при: разобранной подшивке ****

Состав работ: 01. Установка временной стойки под балку. 02. Заготовка ригеля из брусьев. 03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений. 04. Антисептирование водным раствором.

# ФСН13-003 Ремонт деревянных балок: с заменой концов

Состав работ: 01. Установка временной подпорной стойки под балку 02. Высвобождение концов балок. 03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков 04. Заделка концов балок кирпичом. 05. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями. 06. Антисептирование древесины.

# ФСН13-004 Ремонт деревянных балок: нашивкой досок

Состав работ: Стесывание пораженной поверхности балки. 02. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями. 03. Антисептирование древесины.

# ФСН13-005 Укрепление существующей подшивки потолка

Состав работ: 01. Отдирание отставших досок. 02. Смена негодных досок. 03. Пришивка досок гвоздями.

# ФСН13-006 Антисептирование водными растворами: стен

Состав работ: 01. Нанесение готового состава на поверхность.

# ФСН13-007 Антисептирование водными растворами: перегородок

Состав работ: 01. Нанесение готового состава на поверхность.

# ФСН13-008 Антисептирование пастами: стен рубленых

Состав работ: 01. Нанесение готового состава на поверхность.

# ФСН13-009 Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов

Состав работ: 01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

# ФСН13-010 Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон

Состав работ: 01. Нанесение готового состава на скрытую поверхность.

# ФСН13-011 Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми

Состав работ: 01. Обшивка потолка плитами.

# ПЕРЕГОРОДКИ

Техническая часть

1, Общие указания

1,1, Настоящие нормы ТЭР предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по разборке, ремонту и устройству перегородок и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом,

1,2, В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т,п,

# 1,3, В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы,

1,4, В нормах настоящего Сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей для условий производства работ в помещениях высотой до 4-х метров,

1,5, В нормах, в необходимых случаях, предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию древесины,

# 2, Правила исчисления объемов работ

2,1, Площадь ремонтируемых перегородок определяется за вычетом площади проемов (по наружному обводу коробок), Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или верха перегородки),

# 2,2, Объем работ по заделке проемов определяется по площади проемов,

2,3, Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков,

ФСН14-001 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки с добавлением новых досок: до 10 %

Состав работ: 01. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 02. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 03. Установка и крепление обвязки или каркаса. 04. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей .

# ФСН14-002 Заделка проемов в деревянных перегородках: Перестановка филенчатых перегородок

Состав работ: 01. Разборка перегородок. 02. Установка старых филенчатых полотен перегородок. 03. Пригонка новых готовых галтелей.

# ФСН14-003 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Состав работ: 01. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. 02. Установка новых стеклоблоков на растворе.

# ФСН14-004 Кладка перегородок армированных: толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м

Состав работ: 01. 3аготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок. 02. Кладка конструкций из кирпича.

# ФСН14-005 Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 4-5 мм

Состав работ: 01. Обшивка стен плитами.

# ФСН14-006 Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку

Состав работ: 01. Обшивка стен пергамином , досками под штукатурку.

# ФСН14-007 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2

Состав работ: 01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

# ФСН14-008 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2

Состав работ: 01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

# ФСН14-009 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 10 м2

Состав работ: 01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

# ФСН14-010 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2

Состав работ: 01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

# ФСН14-011 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2

Состав работ: 01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

# ФСН14-012 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 10 м2

Состав работ: 01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.

# ФСН14-013 Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм

# Состав работ:

# ПРОЕМЫ

Техническая часть

1, Общие указания

1,1, Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по разборке, ремонту и заполнению соответствующими элементами оконных и дверных проемов, а также их стоимости в базисных или текущих ценах на ресурсы,

1,2, В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и заполнении соответствующими элементами оконных и дверных проемов,

# 1,3, В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы,

1,4, В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по изготовлению профилированных деталей для заполнения проемов,

1,5, В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий, который, в необходимых случаях, следует определять дополнительно,

1,6, В нормах выполнения работ по ремонту оконных переплетов и форточек не учтен расход ресурсов на выполнение работ по выемке и установке вновь стекол, который следует определять дополнительно,

1,7, В нормах на выполнение работ по ремонту элементов заполнения проемов не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и установке приборов,

# 2, Правила исчисления объемов работ

2,1, Величина площади оконных и дверных проемов определяется по наружному обводу коробок,

# 2,2, Объем работ по заделке проемов определяется по величине их площади,

2,3, Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по величине площади сменяемых участков,

# ФСН15-001 Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

# Состав работ: 01. Отбивка штукатурки в откосах. 02.. Снятие оконных коробок

# ФСН15-002 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки в откосах

# Состав работ: 01. Отбивка штукатурки в откосах 02. Снятие дверных коробок

# ФСН15-003 Снятие оконных переплетов: остекленных

Состав работ: 01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

# ФСН15-004 Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах

Состав работ: 01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов. 02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место. 03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок. 04. Оконопатка коробок паклей. 05. Обратная установка подоконных досок и навеска створок.

# ФСН15-005 Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок

Состав работ: 01. Снятие и разборка створок. 02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 03. Пригонка и постановка нового бруска. 04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

# ФСН15-006 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: верхних

Состав работ: 01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей

# ФСН15-007 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения: нижних

Состав работ: 01. Высверливание нагелей. 02. Снятие негодного бруса. 03. Очистка сопряжений от клея. 04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряже-ний. 05. Пригонка бруска. 06. Постановка на клей. 07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

# ФСН15-008 Ремонт форточек

Состав работ: 01. Снятие форточек. 02. Смена бруска с заготовкой нового. 03. Пристрожка форточек с установкой угольников. 04. Навеска форточек с прирезкой петель.

# ФСН15-009 Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до: 1,0 м2

Состав работ: 01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.

# ФСН15-010 Смена утолщенных стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до: 0,5 м2

Состав работ: 01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол или обкладывание стекол эластичными прокладками 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол

# ФСН15-011 Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных

# Состав работ:

# ФСН15-012 Смена деревянных подоконных досок в каменных стенах щир.0.42 м

Состав работ: Демонтаж старой подоконной доски. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах.

# ФСН15-013 Смена дверных приборов: петли

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-014 Смена дверных приборов: шпингалеты

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-015 Смена дверных приборов: ручки-скобы

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-016 Смена дверных приборов: замки врезные

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-017 Смена дверных приборов: замки накладные

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-018 Смена дверных приборов: пружины

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-019 Смена дверных приборов: задвижки

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-020 Смена дверных приборов: щеколды

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-021 Смена оконных приборов: петли

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-022 Смена оконных приборов: ручки

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-023 Смена оконных приборов: остановы

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-024 Смена оконных приборов: фрамужные приборы

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-025 Смена оконных приборов: петли форточные

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-026 Смена оконных приборов: завертки форточные

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-027 Смена оконных приборов: задвижки

Состав работ: 01. Снятие приборов. 02. Установка новых приборов.

# ФСН15-028 Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой

# Состав работ: 01. Закрепление коробок дополнительными ершами. 02. Конопатка паклей

# ФСН15-029 Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки

Состав работ: 01. Удаление старых закреп 02. Закрепление коробок новыми закрепами.

# ФСН15-030 Снятие наличников

Состав работ: 01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

# ФСН15-031 Установка наличников без тумбочек

# Состав работ:

# ФСН15-032 Снятие дверных полотен

Состав работ: 01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

# ФСН15-033 Установка дверных полотен: наружных кроме балконных

Состав работ: 01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

# ФСН15-034 Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных

Состав работ: 01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест уста-новки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

# ФСН15-035 Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг

Состав работ: 01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

# ФСН15-036 Установка дверных полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами

Состав работ: 01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

# ФСН15-037 Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных

Состав работ: 01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

# ФСН15-038 Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных

Состав работ: 01. Пригонка дверных полотен к коробке. 02. Разметка мест острожки. 03. Острожка четвертей с пригонкой полотен. 04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд. 05. Крепление петель шурупами. 06. Навеска дверных полотен.

# ФСН15-039 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с двух сторон

Состав работ: 01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву с прокладкой войлока, 02. Проолифка кровельной стали с двух сторон

# ФСН15-040 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с одной стороны

Состав работ: 01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву с прокладкой войлока, 02. Проолифка кровельной стали с двух сторон

# ФСН15-041 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон

Состав работ: 01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву с прокладкой войлока, 02. Проолифка кровельной стали с двух сторон .

# ФСН15-042 Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны

Состав работ: 01. Обивка дверных полотен и коробок кровельной сталью по дереву с прокладкой войлока. 02. Проолифка кровельной стали с двух сторон .

ФСН15-043 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных

Состав работ: 01. Установка блоков, осмолка и обивка толем коробок 02. Конопатка коробок. 03. Установка накладных приборов.

# ФСН15-044 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема до 3 м2

Состав работ: 01. Осмолка и обивка коробок толем 02. Установка блоков. 03. Установка приборов.

ФСН15-045 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2

Состав работ: 01.. Установка блоков. 02. Установка наличников 03. Установка приборов.

# ФСН15-046 Укрепление оконных и дверных приборов : пружин, ручек, петель, шпингалетов

Состав работ: Укрепление приборов шурупами.

# ФСН15-047 Ремонт дверных коробок в каменных стенах без снятия полотна

Состав работ: Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. Конопатка коробок.

# ФСН15-048 Ремонт дверных коробок в каменных стенах со снятием полотна

Состав работ: Снятие дверных полотен. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента. Обратная навеска дверных полотен. Конопатка коробок.

# ФСН15-049 Ремонт дверных коробок в каменных стенах выправка, укрепление, пристрожка четвертей

Состав работ: Выравнивание перекосов. Дополнительное крепление. Пристрожка четвертей.

# ФСН15-050 Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2

Состав работ: Высверливание нагелей. Снятие негодного бруска. Очистка сопряжений от клея. Заготовка нового бруса с выделкой сопряжений. Пригонка бруска. Постановка на клей. Высверливание отверстий для нагелей. Постановка нагелей.

# ФСН15-051 Смена дверных приборов: замки навесные

Состав работ: Снятие старого замка, накладок. Установка нового комплекта накладок. Навешивание нового замка и проверка его работы.

# ПОЛЫ

Техническая часть

1, Общие указания

1,1, Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по разборке, ремонту и устройству полов, а также их стоимости в базисных или текущих ценах на ресурсы,

1,2, В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте и устройству полов, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т,п,

# 1,3, В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы,

1,4, В нормах настоящего Сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по варке битумных мастик,

1,5, В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по антисептированию деталей и изделий который, в необходимых случаях, следует определять дополнительно,

# 2. Правила исчисления объемов работ

2,1, Объем работ по разборке, ремонту и устройству полов определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок с учетом покрытия в подоконных нишах и дверных проемах,

2,2, Площади, занимаемые перегородками (кроме чистых), колоннами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, в объем работ не включаются,

# ФСН16-001 Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги

# Состав работ:

# ФСН16-002 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков

# Состав работ:

# ФСН16-003 Разборка оснований покрытия полов: простильных полов

# Состав работ:

# ФСН16-004 Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета

# Состав работ:

# ФСН16-005 Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25%

Состав работ: 01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками. 02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине, с добавлением новых досок. 03. Острожка провесов.

# ФСН16-006 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек

Состав работ: 01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с прострожкой провесов вручну

# ФСН16-007 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Состав работ: 01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную/

# ФСН16-008 Прорезка борозд для перегородок в дощатых полах

Состав работ: 01. Разметка и выпиливание борозд .

# ФСН16-009 Прорезка борозд для перегородок в паркетных полах

Состав работ: 01. Разметка и выпиливание борозд.

# ФСН16-010 Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до: 1 м2

Состав работ: 01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. 04. Прибивка гвоздями 05. Острожка и циклевка вручную

# ФСН16-011 Ремонт паркетных покрытий на мастике площадью в одном месте до: 1 м2

Состав работ: 01. Удаление негодных планок. 02. Очистка основания. 03. Разогревание мастики. 04. Укладка мастики с выравниванием 05. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой. 06. Острожка и циклевка вручную

# ФСН16-012 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.

Состав работ: 01. Вырубка старых поврежденных плиток с расчисткой мест. 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

# ФСН16-013 Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.

Состав работ: 01. Вырубка старых поврежденных плиток с расчисткой мест. 02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

# ФСН16-014 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-015 Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-016 Разборка покрытий полов: из керамических плиток

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-017 Разборка покрытий полов: цементных

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-018 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-019 Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-020 Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит

Состав работ: 01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований. 02. Укладка на строительной площадке.

# ФСН16-021 Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%

Состав работ: 01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 02. Устройство настила из досок по готовым опорам. 03. Пробивка досок гвоздями.

# ФСН16-022 Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%

Состав работ: 01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок. 02. Устройство настила из досок по готовым опорам. 03. Пробивка досок гвоздями.

# ФСН16-023 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200х200 мм

Состав работ: 01. Снятие отставших плиток. 02. Очистка основания. 03. Смазка основания мастикой. 04. Наклеивание плиток.

# ФСН16-024 Ремонт полов из плиток поливинилхлоридных размером 300х300

Состав работ: 01. Снятие отставших плиток. 02. Очистка основания. 03. Смазка основания мастикой. 04. Наклеивание плиток.

# ФСН16-025 Заделка выбоин в полах цементных площадью, м2 до: 0,25

Состав работ: 01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 02.. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную. 03. Железнение поверхности.

# ФСН16-026 Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит насухо два слоя площадью, м2: до 20

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03.. Укладка плит

ФСН16-027 Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью, м2: до 20

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики 04. Укладка плит 05. Очистка швов от мастики

ФСН16-028 Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью, м2: свыше 20

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики. 04. Укладка плит. 05. Очистка швов от мастики

# ФСН16-029 Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью, м2: до 20

# Состав работ:

# ФСН16-030 Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит площадью, м2: свыше 20

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики 04. Укладка плит 05. Очистка швов от мастики

# ФСН16-031 Устройство оснований под покрытие пола обрешетки из досок под паркет: щитовой

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. Нанесение мастики 04. Укладка плит 05. Очистка швов от мастики

# ФСН16-032 Устройство оснований под покрытие пола обрешетки из досок под паркет: штучный

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Разметка и заготовка материалов. 03. 0строжка вручную.

# ФСН16-033 Смена вентиляционных решеток

Состав работ: 01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места. 02. Установка и укрепление новых решеток.

# ФСН16-034 Смена квадр

Состав работ: 01. Снятие старых квадр 02. Очистка основания и углубление его при надобности. 03. Укладка квадр на клею 04. Острожка и циклевка полов

# ФСН16-035 Устройство покрытий из линолеума на клее: Бустилат

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища. 03. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках.

# ФСН16-036 Разборка плинтусов: деревянных

# Состав работ:

# ФСН16-037 Устройство плинтусов: деревянных

Состав работ: 01. Разметка, нарезка и установка плинтусов.

# ФСН16-038 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм

Состав работ: 01. Подготовка основания. 02. Огрунтовка основания битумной мастикой 03. Укладка и разравнивание слоя раствора или легкого бетона.

# ФСН16-039 Устройство гидроизоляции на мастике рулонными материалами в один слой

# Состав работ:

# ФСН16-040 Устройство покрытий из линолеума насухо

Состав работ: Подготовка основания. Покрытие линолеума насухо. Сваривание полотнищ.

# ФСН16-041 Укладка лаг по кирпичным столбикам (существующим)

Состав работ: Укладка толя. Укладка лаг.

# КРОВЛЯ

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по разборке, ремонту и устройству основных видов конструкций крыш и кровель.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройству основных видов конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий их производства:

а) на высоте не более 15-ти м (на каждый последующий метр высоты норма затрат труда увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;

в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 кв. м 4 кг (или одного листа размерами 1420 х 710 мм; для случаев использования черной кровельной стали нормы расхода ресурсов принимаются те же с добавлением нормы расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 кв. метров).

# 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по покрытию кровель определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.

2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.

2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,07 метра.

# ФСН17-001 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон

Состав работ: 01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

# ФСН17-002 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен

Состав работ: 01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

# ФСН17-003 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев

Состав работ: 01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

# ФСН17-004 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок

Состав работ: 01. Установка и снятие временных разгрузочных креплений. 02. Удаление негодного элемента. 03. Заготовка и установка нового элемента.

# ФСН17-005 Разборка: обрешетки из брусков с прозорами

Состав работ: 01. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке.

# ФСН17-006 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля

Состав работ: 01. Снятие покрытия. 02. Укладка листов с прибивкой гвоздями и прокладкой шайб.

# ФСН17-007 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов

# Состав работ:

# ФСН17-008 Разборка покрытий кровель из листовой стали

# Состав работ:

# ФСН17-009 Разборка покрытий кровель из асбоцементных плит и черепицы

# Состав работ:

# ФСН17-010 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов

# Состав работ:

ФСН17-011 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: отдельными местами рулонного покрытия, замена 1 слоя

Состав работ: 01. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии). 02. Разогревание готовой мастики. 03. Покрытие новыми материалами.

# ФСН17-012 Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя

Состав работ: 01. Разборка местами существующего покрытия. 02. Подготовка существующего рулонного ковра для нового покрытия: вырубка пузырей, очистка, спекание старого покрытия газовыми горелками.. 03. Нанесение мастики на подготовленную поверхность. 04. Покрытие новыми материалами в два слоя с устройством примыканий, ремонтом местами штукатурки в местах примыканий. 05. Вывоз мусора.

# ФСН17-013 Полная смена существующего рулонного покрытия кровли на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой

Состав работ: 01. Разборка местами существующего покрытия. 02. Подготовка существующего рулонного ковра для нового покрытия: вырубка пузырей, очистка, спекание старого покрытия газовыми горелками.. 03. Нанесение мастики на подготовеленную поверхность 04. Покрытие новыми материалами в один слой с устройством примыканий, ремонтом местами штукатурки в местах примыканий. 05. Вывоз мусора.

# ФСН17-014 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами:

Состав работ: 01. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии). 02. Разогревание готовой мастики. 03. Покрытие новыми материалами.

# ФСН17-015 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: битумом нефтяным

Состав работ: 01. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии). 02. Разогревание битума, промазка.

# ФСН17-016 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: смолой

Состав работ: 01. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии). 02. Разогревание готовой смолы. 03.Промазка основания.

# ФСН17-017 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, промазка битумными составами: битумным лаком

Состав работ: 01. Расчистка покрытия или основания (при снятом покрытии). 02. Покрытие битумным лаком.

# ФСН17-018 Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной

Состав работ: 01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев . 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты. 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

# ФСН17-019 Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной

Состав работ: 01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

# ФСН17-020 Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа

Состав работ: 01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением . 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев. 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты. 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

# ФСН17-021 Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа

Состав работ: 01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

# ФСН17-022 Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа

Состав работ: 01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

# ФСН17-023 Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа

Состав работ: 01. Смена негодных листов не более 5 шт. в одном месте с заготовкой и укладкой новых листов с закреплением 02. Вырубка негодной части кровли с разгибанием фальцев 03. Заготовка и прибивка кляммер. 04. Заготовка заплаты 05. Постановка заплаты из кровельной стали на место и соединение ее с рядовым покрытием.

# ФСН17-024 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали мастикой

Состав работ: 01. Очистка поврежденных мест от краски, замазки и ржавчины. 02. Выправка загибов и заусенец на ремонтируемых местах. 03. Промазка фальцев и свищей.

# ФСН17-025 Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с земли

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-026 Смена частей водосточных труб: Прямые звенья с лестниц

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-027 Смена частей водосточных труб: Колена с земли, лестниц или подмостей

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-028 Смена частей водосточных труб: Колена с люлек

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-029 Смена частей водосточных труб: Отливы

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-030 Смена частей водосточных труб: Воронки с земли

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-031 Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Навеска новых готовых частей труб с укреплением.

# ФСН17-032 Ремонт металлических парапетных решеток

Состав работ: 01. Выправление погнутых элементов без снятия. 02. Укрепление отдельных элементов решеток. 03. Крепление решетки в местах заделки.

# ФСН17-033 Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 30 мм

Состав работ: 01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

# ФСН17-034 Смена обрешетки с прозорами из: досок толщиной до 50 мм

Состав работ: 01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

# ФСН17-035 Смена обрешетки с прозорами из: из брусков толщиной 50 мм и выше

Состав работ: 01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

# ФСН17-036 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 30 мм

Состав работ: 01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

# ФСН17-037 Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм

Состав работ: 01. Снятие досок или брусков обрешетки. 02. Перепиливание новых досок. 03. Укладка новых досок или брусков на место с пришивкой гвоздями.

# ФСН17-038 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок

# Состав работ: 01. Раскрой материала. 02. Укладка материалов. 03. Пришивка гвоздями

# ФСН17-039 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой

Состав работ: 01. Раскрой материала. 02. Укладка материалов. 03. Пришивка гвоздями и шпаклевка стыков мастикой .

# ФСН17-040 Смена покрытий из листовой стали средней сложности: с настенными желобами и свесами

Состав работ: 01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков (при необходимости). 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой мастикой всех фальцев окрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе 1 м. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике.

# ФСН17-041 Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов

Состав работ: 01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков (при необходимости). 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой мастикой всех фальцев окрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе 1 м. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике.

# ФСН17-042 Смена кровли средней сложности: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2

Состав работ: 01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков (при необходимости). 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой мастикой всех фальцев окрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе 1 м. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике.

# ФСН17-043 Смена кровли средней сложности: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2

Состав работ: 01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков (при необходимости). 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой мастикой всех фальцев окрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе 1 м. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике.

# ФСН17-044 Смена кровли простой сложности: с настенными желобами и свесами

Состав работ: 01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков (при необходимости). 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой мастикой всех фальцев окрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе 1 м. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике.

# ФСН17-045 Смена кровли простой сложности: без настенных желобов и свесов

Состав работ: 01. Разборка старой кровли. 02. Заготовка картин для рядового покрытия скатов, свесов, настенных желобов и разжелобков (при необходимости). 03. Покрытие кровли готовыми картинами с установкой и прибивкой кляммер, присоединением рядового покрытия к желобам и разжелобкам. 04. Изоляция готовой мастикой всех фальцев окрытия карнизного свеса, настенного желоба, разжелобков, а также фальцев рядового покрытия, расположенных в полосе 1 м. 05. Укладка подкладочного слоя из толя на мастике

# ФСН17-046 Перенавеска водосточных труб с: земли, лестниц или подмостей

Состав работ: 01. Снятие труб с коленами и воронками. 02. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами. 04. Замена негодных ухватов и пробок (при необходимости).

# ФСН17-047 Перенавеска водосточных труб с: с люлек

Состав работ: 01. Снятие труб с коленами и воронками. 02. Выправка помятых мест частей труб и креплений. 03. Навеска труб с креплением ухватами или хомутами. 04. Замена негодных ухватов и пробок (при необходимости).

# ФСН17-048 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков

Состав работ: 01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

# ФСН17-049 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов

Состав работ: 01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

# ФСН17-050 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов

Состав работ: 01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

# ФСН17-051 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков

Состав работ: 01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

# ФСН17-052 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов

Состав работ: 01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

# ФСН17-053 Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами

Состав работ: 01. Разборка старого покрытия. 02. Заготовка картин и кляммер. 03. Укладка картин на место с выправкой костылей для карнизных свесов и крючьев для желобов. 04. Восстановление примыкания обделок к существующей кровле.

# ФСН17-054 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов , карнизов, шириной до: 0,4 м

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-055 Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов , карнизов, шириной до: 0,7 м

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-056 Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1 м

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-057 Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до: 1,75 м

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-058 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: каменным стенам

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-059 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: деревянным стенам

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-060 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: дымовым трубам

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-061 Смена обделок из листовой стали, примыканий к: вытяжным трубам

Состав работ: 01. Снятие старых элементов. 02. Заготовка новых деталей. 03. Укрепление элементов на месте.

# ФСН17-062 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах: в один канал

Состав работ: 01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка на место с креплением.

# ФСН17-063 Добавлять на каждый следующий канал

Состав работ: 01. Снятие старого колпака. 02. Изготовление нового колпака. 03. Установка на место с креплением.

# ФСН17-064 Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах

Состав работ: 01. Снятие старых ухватов. 02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).

# ФСН17-065 Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах

Состав работ: 01. Снятие старых ухватов. 02. Установка новых ухватов в прежние гнезда с заготовкой и заменой пробок (при необходимости).

# ФСН17-066 Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли

Состав работ: 01. Очистка поверхности кровли. 02. Устройство бетонной подушки. 03. Оклейка поверхности подушки мешковиной, пропитанной суриком. 04. Установка стальных гильз с зачеканкой зазоров смоляной паклей. 05. Покрытие поверхности рубероидом в 3 слоя на мастике. 06. Установка фартуков с креплением.

# ФСН17-067 Смена частей канализационного стояка: патрубка

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Установка новых частей.

# ФСН17-068 Смена частей канализационного стояка: флюгарки

Состав работ: 01. Снятие негодных частей. 02. Установка новых частей.

# ФСН17-069 Укpепление металлического покрытия паpапета

Состав работ: 01. Выправка новых элементов без снятия. 02.Крепление гвоздями.

# ФСН17-070 Поджатие фальцев и гребней

Состав работ: 1. Расчистка повpежденных мест от стаpой кpаски, pажвчины 2. Поджатие фальцев, гpебней 3. Пpомазка фальцев и гpебней замазкой или битумной мастикой 4. Подкpаска пpомазанных мест масляной кpаской.

# ФСН17-071 Очистка кровли от мусора

Состав работ: 1. Очистка кpовли от мусоpа со сбоpом его в таpу и отноской в установленное место

# ФСН17-072 Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов

Состав работ: 01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

# ФСН17-073 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

Состав работ: 01. Приготовление огнезащитного состава. 02. Поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

# ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц, а также их стоимости в базисных ценах на ресурсы на 01.04.99г.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы (прямые части и закругления поручней, отдельные ступени и т.п.). Разборка путем валки или обрушения не предусмотрена.

1.4. В нормах настоящего Сборника предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по установке и разборке подмостей.

1.5. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по заделке рассчитан исходя из условий использования керамического кирпича размером 250х120х65мм. При применении кирпича другого размера и марки расход его следует определять по проектным данным.

1.6. Приведенные в нормах марки бетонов и растворов усреднены и не подлежат корректировке независимо от марок по проектным данным.

# 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

# ФСН18-001 Ремонт ступеней: деревянных

Состав работ: 01. Снятие негодных ступеней. 02. Изготовление и установка на место.

# ФСН18-002 Ремонт ступеней: бетонных

Состав работ: 01. Расчистка трещин и отбитых мест 02. Устройство и разборки опалубки 03. Заделка мест ремонта 04. Шлифование отремонтированных мест вручную 05. Затирка и железнение отремонтированных мест.

# ФСН18-003 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах

Состав работ: 01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. 02. Снятие ступеней с опору с устройством временного крепления вышележащей ступени. 03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовлением раствора

# ФСН18-004 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на сплошном основании или с заделкой двух концов

Состав работ: 01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах. 02. Снятие ступеней с опору с устройством временного крепления вышележащей ступени. 03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену, выверкой правильности установки ступеней и приготовлением раствора.

# ФСН18-005 Ремонт металлических пожаpных лестниц

# Состав работ: 1. Восстановление недостающих элементов лестниц на сваpке

# ФСН18-006 Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок: прямой части

Состав работ: 01. Снятие сменяемой части поручня. 02. Расчистка поврежденных мест. 03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

# ФСН18-007 Ремонт деревянного поручня с постановкой заделок: закруглений

Состав работ: 01. Снятие сменяемой части поручня. 02. Расчистка поврежденных мест. 03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

# ФСН18-008 Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг

Состав работ: 01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

# ФСН18-009 Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками

# Состав работ: 01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками

# ФСН18-010 Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями

Состав работ: 01. Разборка крылец с площадками и ступенями 02. Выкапывание деревянных стульев крыльца

# ФСН18-011 Разборка поручней деревянных: прямой части

# Состав работ: 01. Снятие поручня. 02. Вывертывание шурупов

# ФСН18-012 Разборка поручней деревянных: закруглений

# Состав работ: 01. Снятие поручня. 02. Вывертывание шурупов

# ФСН18-013 Устpойство козыpьков на металлических кpонштейнах с покpытием кpовельной сталью

Состав работ: 1. Пpобивка отвеpстий в стенах с установкой деpевянных пpобок 2. Устpойство козыpьков с опалубкой на металлических кpонштейнах 3. Покpытие кpовельной сталью 4. Обделка мест пpимыканий к каменным стенам

# ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по ремонту штукатурки, а также их стоимости в базисных ценах на ресурсы на 1 апреля 1999года.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте и устройстве штукатурки, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ по ремонту и устройству штукатурки рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4-х м.

1.4. Для случаев необходимости устройства лесов для выполнения работ по ремонту и устройству штукатурки расход ресурсов на эти цели следует определять дополнительно.

1.5. В нормах на выполнение работ расход ресурсов рассчитан исходя из условий производства их в помещениях площадью пола более 5-ти м; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5-ти м расход ресурсов определяется по этим же нормам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда рабочих-строителей.

1.6. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. В нормах на выполнение работ по ремонту штукатурки фасадов с люлек предусмотрен расход ресурсов на их перемещение по вертикали (но не учтено время их использования, принимаемое по проектным данным); расход ресурсов на выполнение работ по установке и передвижке люлек по горизонтали в соответствии с проектными данными следует определять дополнительно.

1.9. Расход ресурсов на выполнение работ по ремонту штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять как на выполнение работ по ремонту внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1-го кв. метра.

# 2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий -1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги,

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

# ФСН21-001 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

# ФСН21-002 Добавлять к ТЭР21-01 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

# ФСН21-003 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

# ФСН21-004 Добавлять к ТЭР21-03 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-005 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

# ФСН21-006 Добавлять к ТЭР21-05 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-007 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхностей насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

# ФСН21-008 Добавлять к ТЭР21-07 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

# ФСН21-009 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

# ФСН21-010 Добавлять к ТЭР21-09 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

# ФСН21-011 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

# ФСН21-012 Добавлять к ТЭР21-11 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-013 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

# ФСН21-014 Добавлять к ТЭР21-13 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-015 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности насечкой. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

# ФСН21-016 Добавлять к ТЭР21-15 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-017 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

# ФСН21-018 Добавлять к ТЭР21-17 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-019 Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки. 02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Отделка поверхности штукатурки.

# ФСН21-020 Добавлять к ТЭР21-19 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

# ФСН21-021 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

# ФСН21-022 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

# ФСН21-023 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

# ФСН21-024 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

ФСН21-025 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

ФСН21-026 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

ФСН21-027 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

ФСН21-028 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

# ФСН21-029 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ: 01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест.

ФСН21-030 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли : цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)

ФСН21-031 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)

# ФСН21-032 Добавлять к ТЭР21-31 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-033 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)

# ФСН21-034 Добавлять к ТЭР21-33 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-035 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-036 Добавлять к ТЭР21-35 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-037 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-038 Добавлять к ТЭР21-37 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-039 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-040 Добавлять к ТЭР21-39 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-041 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 03. Оштукатуривание отдельных мест. 04. Прорезка рустов 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-042 Добавлять к ТЭР21-41 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-043 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-044 Добавлять к ТЭР21-43 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-045 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов площадью: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-046 Добавлять к ТЭР21-45 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-047 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-048 Добавлять к ТЭР21-47 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-049 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц площадью: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Частичная прибивка новой драни. 04. Оштукатуривание отдельных мест. 05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-050 Добавлять к ТЭР21-49 на каждые следующие 10 мм

# Состав работ:

ФСН21-051 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов

Состав работ: 01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 02. Оштукатуривание отдельных мест. 03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

# ФСН21-052 Ремонт штукатурки фасадов Ветонитом

Состав работ: 01. Очистка поверхности. 02. Расшивка трещин. 03. Заполнение трещин ветонитом. 04. Двукратное нанесение ветонита. 05. Шлифование поверхности. 06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску. 06. Приготовление раствора ветонита на месте.

# ФСН21-053 Перетирка штукатурки: внутренних помещений

Состав работ: 01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

# ФСН21-054 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов

Состав работ: 01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

# ФСН21-055 Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц

Состав работ: 01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

# ФСН21-056 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ: 01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

# ФСН21-057 Снятие сухой штукатурки

Состав работ: 01. Снятие сухой штукатурки. 02. Заделка швов вставок раствором.

# ФСН21-058 Замена облицовки из сухой штукатурки: стен площадью до 5 м2

Состав работ: 01. Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки 02. Подготовка поверхности для ремонта 03. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и пришивкой гвоздями. 04. Заделка швов вставок раствором.

# ФСН21-059 Замена облицовки из сухой штукатурки: стен площадью до 10 м2

Состав работ: 01. Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки 02. Подготовка поверхности для ремонта 03. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и пришивкой гвоздями. 04. Заделка швов вставок раствором.

# ФСН21-060 Замена облицовки из сухой штукатурки: потолков площадью до 5 м2

Состав работ: 01. Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки 02. Подготовка поверхности для ремонта 03. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и пришивкой гвоздями. 04. Заделка швов вставок раствором.

# ФСН21-061 Замена облицовки: потолков площадью до 10 м2

# Состав работ:

# МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по окраске поверхностей, а также их стоимости в базисных ценах на ресурсы на 1 апреля 1999 года.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.

1.3. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4-х м.

1.4. Для случаев необходимости устройства лесов специально для выполнения малярных работ расход ресурсов на эти цепи следует определять дополнительно.

1.5. В нормах на выполнение работ по окраске фасадов с люлек предусмотрен расход ресурсов на их навеску, перемещение по вертикали и перестановку по горизонтали в количестве 3-х перестановок на 100 кв. м окрашиваемой поверхности, но не учтено время использования люлек, которое следует принимать по проектным данным.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлåвок, грунтовок, колеров.

1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнении проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.

1.8. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнении оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 кв. м окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В таблицах настоящего Сборника, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

# Таблица 1-1

# Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

|  | Операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | Окраска фасадов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | известко-вая | клеевая | известко-вая |  |  |  |
|  |  |  | а | б | в |  | г | д | е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную (частичная) | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | – |
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | – | – | + | + | – | – | – | – |
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | – | – | – | + | – | – | – | – |
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | – | – | – | + | – | + | – | – |
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Торцевание | – | – | + | + | – | – | – | – |

Примечания. 1. Знаком "+" обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

# 2. Буквами в графах обозначены виды окрасок: а – простая, б – улучшенная, в – высококачественная, г – казеиновая, д – силикатная, е – перхлорвиниловая.

# Таблица 1-2

# Окраска масляная ранее окрашенных поверхностей

|  | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | Окраска |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | простая | улучшенная | высококачественная | металлических |
|  |  | с подготовкой | без |  |  | поверхностей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + |
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + |
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | – |
| 4 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | + |
| 5 | Подмазка |  |  |  |  |  |
|  | а) трещин и выбоин | + | – | + | + | – |
|  | б) свищей и гребней | – | – | – | – | + |
| 6 | Шлифовка подмазанных мест | + | – | + | + | + |
| 7 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | – | – | + | + | – |
| 8 | Шлифовка шпатлевки | – | – | + | + | – |
| 9 | Вторая шпатлевка | – | – | – | + | – |
| 10 | Шлифовка | – | – | – | + | – |
| 11 | Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест | + | – | + | + | – |
| 12 | Флейцевание | – | – | + | + | – |
| 13 | Шлифовка | – | – | + | + | – |
| 14 | Первая окраска | + | + | + | + | + |
| 15 | Флейцевание | – | – | + | + | – |
| 16 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | – | – | + | + | – |
| 17 | Вторая окраска | – | + | + | + | – |
| 18 | Флейцевание или торцевание | – | + | + | – | – |

Примечание. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель.

# 1.10. В нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности (состав работ – графа 3 Таблицы 1-1).

1.11. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраска фасадов простых – без архитектурных деталей (гладких) и сложных – рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных – 1,75; лепных – с учетом коэффициентов, приведенных в Таблице 2-1.

Таблица 2-1

| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски |
| --- | --- |
| до 2-х | 1,0 |
| от 2,2 до 10-ти | 1,1 |
| от 10,1 до 40-ка | 1,5 |
| от 40,1 до 70-ти | 2,1 |
| от 70,1 до 100-а | 2,8 |

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-2.

# Таблица 2-2

|  | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | В т.ч. детали проолифленные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во переплетов |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оконные проемы жилых и общественных зданий |
| Раздельные переплеты |
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3 | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | – | – |
| Спаренные переплеты |
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | – | 2,5 | – | 0,3 |
| 5 | Без подоконной доски | – " – | Короба, переплет | – | 2,2 | – | – |
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | – | 0,7 | – |
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
| Оконные проемы промышленных зданий |
| 8 | Площадью до 4-х кв. м с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | То же более 4-х кв. м | – " – | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
| Балконные двери |
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | – | – |
| 11 | Спаренные полотна | – " – | – " – | – | 2,6 | – | – |
| Дверные проемы |
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | – | – | – |
| 13 | – " – | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | – | 0,3 | – |
| 14 | – " – | Перегородки | – " – | 2,7 | – | 0,3 | – |
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | – | – | – |
| 16 | – " – | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | – | 0,3 | – |
| 17 | Шкафные двери | – " – | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | – | 0,3 | – |
| 18 | Обрамление открытого проема | – " – | Коробка, наличники с двух | 0,9 | – | 0,4 | – |

Примечания, 1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12 и 15) рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16 и 18), рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140 -160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2 .

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок (карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в Таблице 2-3.

Таблица 2-3

|  | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке |
| --- | --- | --- |
|  |  | редком | густом |
| 1 | до 30-ти мм | 1,5 | 3,0 |
| 2 | более 30-ти мм | 3,0 | 5,0 |

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по фактически намечаемой к окраске площади поверхности. Площадь поверхности 100-а м водосточных труб диаметром от 100-а до 220-ти мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 кв. м на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) принимается равной площади поверхности 1-го м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов :

— для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п.- 0,5;

— для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. – 1,0;

— для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания (волны) , с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

— площадь окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

— площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

— площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 кв. м;

— площадь окраски 1-го погонного м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4

— площадь окраски 1-го погонного м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по Таблице 2-4.

Таблица 2-4

|  | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, кв. м на 1 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | стальных | чугунных |
| 1 | 15 | 0,11 | – |
| 2 | 20 | 0,13 | – |
| 3 | 25 | 0,16 | – |
| 4 | 32 | 0,18 | – |
| 5 | 40 | 0,21 | – |
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 |
| 7 | 63 | 0,31 | – |
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 |
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 |
| 10 | 125 | – | 0,59 |
| 11 | 150 | – | 0,72 |

# ФСН22-001 Окраска клеевыми составами: простая помещений площадью более 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-002 Окраска клеевыми составами: улучшенная помещений площадью более 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-003 Окраска клеевыми составами: простая помещений площадью менее 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-004 Окраска клеевыми составами: улучшенная помещений площадью менее 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-005 Окраска известковыми составами: по штукатурке помещений площадью более 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-006 Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещений площадью более 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-007 Окраска известковыми составами: по дереву помещений площадью более 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-008 Окраска известковыми составами: по штукатурке помещений площадью менее 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-009 Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону помещений площадью менее 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-010 Окраска известковыми составами: по дереву помещений площадью менее 5 м2

# Состав работ: см. таблицу

ФСН22-011 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-012 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки, помещений площадью

# Состав работ: см. таблицу

ФСН22-013 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-014 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-015 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-016 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-017 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-018 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-019 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-020 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-021 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-022 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-023 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-024 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-025 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-026 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-027 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-028 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-029 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-030 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-031 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-032 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-033 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-034 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-035 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-036 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-037 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-038 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-039 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-040 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-041 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-042 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-043 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки, помещений площадью более 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-044 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки, помещений площадью менее 5 м2 с расчисткой старой краски до 10%

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-045 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-046 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-047 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-048 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-049 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-050 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-052 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-053 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-054 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-055 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-056 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-057 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-058 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-059 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-060 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-061 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-062 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-063 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-064 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-065 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-066 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-067 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-068 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-069 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-070 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-071 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-072 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-073 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-074 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-075 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-076 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-077 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-078 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-079 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-080 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-081 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-082 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-083 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-084 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-085 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-086 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-087 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской стен с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-088 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-089 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: до 10 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-090 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-091 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: до 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-092 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью более 5 м2

Состав работ: см. таблицу

ФСН22-093 Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской потолков с расчисткой старой краски: более 35 %, помещений площадью менее 5 м2

Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-094 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с земли и лесов

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-095 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с лестниц

# Состав работ: см. таблицу

# ФСН22-096 Окраска известковыми составами фасадов простых по: штукатурке с люлек

# Состав работ:

# ФСН22-097 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-098 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: штукатурке с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-099 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-100 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: кирпичу с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-101 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-102 Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по: дереву с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-103 Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-104 Огрунтовка фасадов: простых с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-105 Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-106 Шпатлевка фасадов: простых с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-107 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-108 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 1 раз с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-109 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-110 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за: 2 раза с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-111 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за один раз

# Состав работ:

# ФСН22-112 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш):за два раза

# Состав работ:

# ФСН22-113 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов

# Состав работ:

# ФСН22-114 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-115 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-116 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек

# Состав работ:

ФСН22-117 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов

# Состав работ:

ФСН22-118 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц

# Состав работ:

# ФСН22-119 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз

# Состав работ:

# ФСН22-120 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза

# Состав работ:

# ФСН22-121 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 1 раз

# Состав работ:

# ФСН22-122 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: чугунных за 2 раза

# Состав работ:

# ФСН22-123 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

# Состав работ:

# ФСН22-124 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза

# Состав работ:

ФСН22-125 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз

# Состав работ:

ФСН22-126 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металличе-ских поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза

# Состав работ:

# ФСН22-127 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз

# Состав работ:

# ФСН22-128 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза

# Состав работ:

ФСН22-129 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз

# Состав работ:

ФСН22-130 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза

# Состав работ:

# ФСН22-131 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз

# Состав работ:

# ФСН22-132 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен и фасадов при площади помещений более 5 м2

# Состав работ:

# ФСН22-133 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков при площади помещений более 5 м2

# Состав работ:

# ФСН22-134 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей при площади помещений более 5 м2

# Состав работ:

# ФСН22-135 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: стен при площади помещений менее 5 м2

# Состав работ:

# ФСН22-136 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: потолков при площади помещений менее 5 м2

# Состав работ:

# ФСН22-137 Промывка поверхности окрашенной масляными красками: окон и дверей при площади помещений менее 5 м2

# Состав работ:

# ФСН22-138 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Состав работ: 01.Приготовление раствора. 02. Протравка поверхности.

# ФСН22-139 Снятие обоев: простых и улучшенных

# Состав работ:

# ФСН22-140 При работе в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к: 22-139

# Состав работ:

# ФСН22-141 Смена обоев: обыкновенного качества

Состав работ: Сдирание старых обоев. Пемзовка стен. Подмазка щелей. Приготовление клеевых составов. Проклейка стен бумагой. Обрезка кромок обоев (при необходимости). Наклейка обоев, бордюров и фризов.

# ФСН22-142 Смена обоев: улучшенных

Состав работ: : Сдирание старых обоев. Пемзовка стен. Подмазка щелей. Приготовление клеевых составов. Проклейка стен бумагой. Обрезка кромок обоев (при необходимости). Наклейка обоев, бордюров и фризов.

# ФСН22-143 При работе в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к: 22-141

# Состав работ:

# ФСН22-144 При работе в помещениях площадью менее 5 м2 добавлять к: 22-142

# Состав работ:

# ФСН22-145 Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток

Состав работ: Разборка облицовки из плит и плиток. Очистка годных плит и плиток от раствора. Укладка годных плит и плиток в штабель.

ФСН22-146 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук

Состав работ: Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.

ФСН22-147 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте более 10 штук

Состав работ: Вырубка поврежденных плиток и раствора. Подготовка и укладка плиток на растворе. Расшивка швов и протирка поверхности.

# ФСН22-148 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок

Состав работ: Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

# ФСН22-149 Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков

Состав работ: Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

# ФСН22-150 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2

Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.

# ФСН22-151 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2

Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.

# ФСН22-152 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 1 м2

Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.

# ФСН22-153 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до: 5 м2

Состав работ: Удаление поврежденных мест. Установка новых листов с подгонкой по месту. Заделка стыков.

# ФСН22-154 Окраска металлических кровель 1 раз суриком

Состав работ: Окраска суриком ранее окрашенных металлических поверхностей.

# ПЕЧИ

# ФСН23-001 Большой ремонт печей облицованных

Состав работ: 01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добалением нового кирпича. 03. Установка изразцов. 04. Снятие и установка печных приборов. 05. Промывка и протирка облицовки печей.

# ФСН23-002 Большой ремонт печей необлицованных

Состав работ: 01. Разборка лицевой стороны печи, прогоревших дымоходов и топливников. 02. Восстановление разобранной кладки с добавлением нового кирпича. 03. Снятие и установка печных приборов.

# ФСН23-003 Малый ремонт печей (сводов)

Состав работ: Разборка поврежденного участка кладки. 02. Восстановление кладки разобранного участка. 03. Отделка поверхности ремонтируемого участка кладки.

# ФСН23-004 Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал

Состав работ: 01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок.

# ФСН23-005 Добавлять на каждый последующий канал к расценке 23-04

Состав работ: : 01. Разборка кладки. 02. Кладка труб с добавлением нового кирпича. 03. Устройство горизонтальных разделок.

# ФСН23-006 Ремонт отдельных частей трубы - патрубков

Состав работ: 01. Укрепление отдельных кирпичей патрубка или их замена. 02. Закрепление существующих приборов. 03. Восстановление разобранной части кладки с добавлением нового кирпича.

# ФСН23-007 Промазка трещин в кладке печи.

Состав работ: 01. Расчистка и расшивка трещин. 02. Промазка трещин глиняным раствором.

# ФСН23-008 Смена приборов в печах: топочных дверок

Состав работ: 01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

# ФСН23-009 Смена приборов в печах: вьюшек

Состав работ: : 01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора.

# ФСН23-010 Смена приборов в печах: задвижек

Состав работ: : 01. Снятие старых приборов. 02. Постановка нового прибора с укреплением его проволокой.

# ФСН23-011 Смена предтопочных листов

Состав работ: 01. Снятие старых листов. 02. Заготовка новых из кровельной стали. 03. Установка листов по смете.

# БЛАГОУСТРОЙСТВО, ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ как самостоятельно, так и совместно с ремонтом конструктивных элементов зданий и сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ.

# ФСН24-001 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм

Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

# ФСН24-002 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: липа, сосна, кедр, тополь диаметром более 300 мм

Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

ФСН24-003 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм

Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

ФСН24-004 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром более 300 мм

Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

# ФСН24-005 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром до 300 мм

Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучьев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

ФСН24-006 Валка сухостойных и больных деревьев в городских условиях: дуб, бук, граб, клен, ясень диаметром более 300 мм

Состав работ: 01. Спиливание дерева. 02. Очистка от сучьев. 03. Разделка на кряжи длиной до 2 м. 04. Выноска кряжей и сучь-ев на расстояние до 100 м. 05. Укладка в штабель и кучи.

# ФСН24-007 Ремонт тротуаров из литого асфальта

Состав работ: 01. Разломка и обрубка краев асфальтобетона на поврежденных площадках. 02. Россыпь дополнительного слоя щебня и высевок с разравниванием, уплотнением и поливкой водой. 03. Укладка с разравниванием асфальтобетонной смеси с уплотнением.

# ФСН24-008 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

Состав работ: 01. Расшивка швов цементным раствором в существующих бордюрах.

# ФСН24-009 Ремонт металлических ограждений: мелкий

Состав работ: 01. Выправка на месте погнутых элементов. 02. Скрепление деталей электросваркой.

# ФСН24-010 Ремонт металлических ограждений: средний

Состав работ: 01. Выправка на месте погнутых элементов. 02. Скрепление деталей электросваркой. 03. Вырезка отдельных негодных деталей . 04. Заготовка и установка новых деталей.

# ФСН24-011 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: 25 мм

Состав работ: 01. Удаление негодных частей. 02. Установка новых частей с заготовкой. 03. Исправление опор.

# ФСН24-012 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки

# Состав работ: 01. Удаление негодной сетки. 02. Укрепление новой сетки

# ФСН24-013 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки

Состав работ: 01.Удаление негодной стойки с отсоединением сетки, откопкой и разбивкой фундамента 03. Установка стойки из трубы с бетонированием фундамента.

# ФСН24-014 Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев

Состав работ: 01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

# ФСН24-015 Разборка деревянных заборов: штакетных

Состав работ: 01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

# ФСН24-016 Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок

Состав работ: 01. Снятие ограждения. 02. Снятие столбов.

# ФСН24-017 Ремонт деревянных: ворот

Состав работ: 01. Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов. 02. Укрепление столбов.

# ФСН24-018 Ремонт деревянных: калиток

Состав работ: 01. Ремонт полотен и калиток со сменой отдельных частей полотен с добавлением нового лесоматериала, со снятием и навеской полотен и со сменой, в необходимых случаях, приборов. 02. Укрепление столбов.

# ФСН24-019 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 0,5 кирпича

Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.

# ФСН24-020 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1 кирпич

Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.

# ФСН24-021 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича

Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.

# ФСН24-022 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 2 кирпича

Состав работ: 01. Пробивка отверстий шлямбуром.

# ФСН24-023 Маркировка электрощитов по трафарету

# Состав работ:

# ФСН24-024 Проведение замеров по контролю загазованности подвальных помещений

Состав работ: 1. Расход матеpиала (химпоглотетеля) следует включать в pасчет в соответствие с ноpмой - 1 химпатpон на 300 замеpов.

# ФСН24-025 Вручение соглашения арендатору оформление и сдача расписки

# Состав работ:

# ФСН24-026 Вручение счетов-извещений через индивидуальный почтовый ящик

# Состав работ:

# ФСН24-027 Копание ям вручную глубиной до 1 м

# Состав работ:

# ФСН24-028 Засыпка траншей вручную

# Состав работ:

# ФСН24-029 Ручная сварка стыковых соединений

Состав работ: 01. Включение сварочного аппарата. 02. Очистка кромок перед сваркой от ржавчины и грязи. 03. сварка швов. 04. Очистка слоя шва от шлака. 05. Включение сварочного аппарата. Затраты на транспортировку сварочного аппарата расценкой не учтены и определяются по фактически затраченному времени.

# ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения санитарно-технических работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: разметку мест прокладки трубопроводов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей (пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.); устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий использования при производстве работ узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства их на высоте до 3-х м от уровня пола. Для условий выполнения работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте свыше 3-х м от пола затраты труда рабочих-строителей на эти цели определяется по этим же нормам с учетом коэффициентов: для выполнения работ на высоте свыше 3-х до 5-ти м – 1,1;

- « – 5-ти до 8-ми м – 1,25;

- « – 8-ми до 10-ти м – 1,35;

- « – 10-ти м – 1,5.

1.5. В нормах не учтен расход ресурсов на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.6. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитан исходя из условий его осуществления вручную.

1.7. В нормах таблиц диаметры труб приводятся: стальных – по условному проходу, чугунных и полиэтиленовых – внутренние; диаметры арматуры – по условному проходу.

1.8. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов, рассчитан исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд. Расход ресурсов на выполнение работ по пробивке сквозных отверстий и устройству гнезд в стенах , перекрытиях и перегородках следует определять дополнительно.

1.9. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ по установке и смене санитарно-технических приборов рассчитан исходя из условий использования при производстве работ типовых креплений.

1.10. В нормах настоящего Сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

# 2. Правила определения объемов работ

2.1. 0бъем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

- из чугунных канализационных и пластмассовых труб – по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

- из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб – по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П – образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.3. 0бъем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П – образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

# ФСН31-001 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм

Состав работ: 01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

# ФСН31-002 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

# ФСН31-003 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

# ФСН31-004 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм

Состав работ: 01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

# ФСН31-005 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм

Состав работ: 01. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей. 02. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб.

# ФСН31-006 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 20 мм

Состав работ: 01. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб. 02. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб. 03. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов. 04. Установка и заделка креплений. 05. Сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры. 06. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

# ФСН31-007 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 32 мм

Состав работ: 01. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб. 02. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб. 03. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов. 04. Установка и заделка креплений. 05. Сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры. 06. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

# ФСН31-008 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до: 50 мм

Состав работ: 01. Перерезка труб на месте со снятием креплений и труб. 02. Заготовка новых труб с перерезкой и нарезкой длинных и коротких резьб. 03. Пробивка отверстий в стенах и перегородках для установки средств крепления трубопроводов. 04. Установка и заделка креплений. 05. Сборка трубопроводов с навертыванием фасонных частей и арматуры. 06. Прокладка трубопроводов с соблюдением заданного уклона.

# ФСН31-009 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм

Состав работ: 01. Разъединение сгона со снятием его на месте. 02. Комплектование нового сгона. 03. Соединение нового сгона.

# ФСН31-010 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 32 мм

Состав работ: 01. Разъединение сгона со снятием его на месте. 02. Комплектование нового сгона. 03. Соединение нового сгона.

# ФСН31-011 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 50 мм

Состав работ: 01. Разъединение сгона со снятием его на месте. 02. Комплектование нового сгона. 03. Соединение нового сгона.

# ФСН31-012 Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 100 мм

Состав работ: 01. Установка заглушек с постановкой прокладок.

# ФСН31-013 Установка заглушек диаметром трубопроводов до: 150 мм

Состав работ: 01. Установка заглушек с постановкой прокладок.

# ФСН31-014 Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм без снятия с места

Состав работ: 01. Полная разборка арматуры. 02. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 03. Сборка арматуры с набивкой сальников. 04. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

# ФСН31-015 Ремонт задвижек диаметром до: 100 мм со снятием с места

Состав работ: 01. Отсоединение арматуры от трубопровода 02. Снятие арматуры с места. 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры 08. Проверка правильности установки 09. Припасовка дисков.

# ФСН31-016 Ремонт задвижек диаметром до: 150 мм без снятия с места

Состав работ: 01. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

# ФСН31-017 Ремонт задвижек диаметром до: 150 мм со снятием с места

Состав работ: 01. Отсоединение арматуры от трубопровода. 02. Снятие арматуры с места 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры 08. Проверка правильности установки (). 09. Припасовка дисков

# ФСН31-018 Ремонт задвижек диаметром до: 200 мм без снятия с места

Состав работ: 01. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде.

# ФСН31-019 Ремонт задвижек диаметром до: 200 мм со снятием с места

Состав работ: 01. Отсоединение арматуры от трубопровода. 02. Снятие арматуры с места). 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры 08. Проверка правильности установки.

# ФСН31-020 Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных

Состав работ: 01. Отсоединение арматуры от трубопровода 02. Снятие арматуры с места 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры 08. Проверка правильности установки 09. Снятие и установка кожухов и грузов

# ФСН31-021 Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных

Состав работ: 01. Отсоединение арматуры от трубопровода . 02. Снятие арматуры с места. 03. Полная разборка арматуры. 04. Осмотр и очистка снятой арматуры и отдельных частей. 05. Сборка арматуры с набивкой сальников. 06. Проверка взаимодействия частей в собранном виде. 07. Установка на место арматуры. 08. Проверка правильности установки. 09. Припасовка дисков. 10. Снятие и установка кожухов и грузов

# ФСН31-022 Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг

Состав работ: 01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.

# ФСН31-023 Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг

Состав работ: 01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.

# ФСН31-024 Демонтаж радиаторов весом до: 240 кг

Состав работ: 01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.

# ФСН31-025 Демонтаж ребристых труб

Состав работ: 01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов.

# ФСН31-026 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до: 80 кг

Состав работ: 01. Отсоединение радиаторов от трубопровода. 02. Снятие радиатора с места. 03. Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок. 04. Прочистка и промывка радиаторов. 05. Присоединение секций с ввертыванием радиаторных пробок. 06. Установка радиаторов на место. 07. Присоединение радиатора к трубопроводу.

# ФСН31-027 Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до:160 кг

Состав работ: 01. Отсоединение от трубопровода радиаторов. 02. Снятие радиаторов с кронштейнов. 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 04. Добавление новых секций радиаторов). 05. Ввертывание пробок. 06. Установка радиаторов. 07. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

# ФСН31-028 Добавление секций радиаторов: одной или двух крайних

Состав работ: 01. Отсоединение от трубопровода радиаторов. 02. Снятие радиаторов с кронштейнов. 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 04. Добавление новых секций радиаторов 05. Ввертывание пробок. 06. Установка радиаторов. 07. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

# ФСН31-029 Добавление секций радиаторов: одной или двух средних

Состав работ: 01. Отсоединение от трубопровода радиаторов. 02. Снятие радиаторов с кронштейнов. 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 04. Снятие секций радиаторов. 05. Ввертывание пробок. 06. Установка радиаторов. 07. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

# ФСН31-030 Снятие секций радиаторов одной или двух крайних

Состав работ: 01. Отсоединение от трубопровода радиаторов. 02. Снятие радиаторов с кронштейнов. 03. Вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок. 04. Снятие секций радиаторов 05. Ввертывание пробок. 06. Установка радиаторов. 07. Присоединение радиаторов к трубопроводу.

# ФСН31-031 Снятие секций радиаторов одной или двух средних

# Состав работ:

# ФСН31-032 При добавлении свыше двух секций на каждую последующею добавлять к:ТЭР31-28

# Состав работ:

# ФСН31-033 При добавлении свыше двух секций на каждую последующею добавлять к: ТЭР31-29

# Состав работ:

# ФСН31-034 При снятии свыше двух секций на каждую последующею добавлять к: ТЭР31-30

# Состав работ:

# ФСН31-035 При снятии свыше двух секций на каждую последующею добавлять к: ТЭР31-31

# Состав работ:

# ФСН31-036 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг внутри здания

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

# ФСН31-037 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг внутри здания

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

# ФСН31-038 Прочистка и промывка отопительных приборов: ребристых труб внутри здания

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

# ФСН31-039 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 80 кг вне здания

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

# ФСН31-040 Прочистка и промывка отопительных приборов: радиаторов весом до 160 кг вне здания

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

# ФСН31-041 Прочистка и промывка отопительных приборов: ребристых труб вне здания

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Прочистка и промывка. 04. Установка приборов на место. 05. Присоединение приборов к трубопроводу. 06. Выверка приборов после установки.

# ФСН31-042 Спуск воды из системы отопления без осмотра системы

# Состав работ: 1. Спуск воды из системы

# ФСН31-043 Спуск и наполнение воды системы отопления без осмотра системы

# Состав работ: 1. Спуск воды из системы 2 . Hаполнение системы водой

# ФСН31-044 Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой

Состав работ: 01. Спуск воды из системы. 02. Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой .

# ФСН31-045 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

Состав работ: 01. Проверка приборов на равномерный прогрев. 02. Регулировка приборов (при необходимости).

# ФСН31-046 Смена: воздушных кранов радиаторов

Состав работ: 01. Снятие старого крана. 02. Подготовка нового крана к установке. 03. Установка нового крана.

# ФСН31-047 Смена: пробко-спускных кранов

Состав работ: 01. Снятие старого крана. 02. Подготовка нового крана к установке. 03. Установка нового крана.

# ФСН31-048 Смена: кранов двойной регулировки

Состав работ: 01. Снятие старого крана. 02. Подготовка нового крана к установке. 03. Установка нового крана.

# ФСН31-049 Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2

Состав работ: 01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов.

# ФСН31-050 Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5

# Состав работ: 01. Снятие приборов с отсоединением от трубопроводов

# ФСН31-051 Разборка и сборка элеваторного узла с заменой сопла

Состав работ: 1. Отключение элеватоpного узла. 2. Слив воды из элеватоpного узла. 3. Разъединение фланцевых соединений тpубопpовода. 4. Снятие элеватоpного узла. 5. Снятие стаpых пpокладок и установка новых . 6. Снятие сопла и установка нового сопла. 7. Соединение фланцев тpубопpовода с установкой узла на место. 8. Подключение элеватоpного узла.

ФСН31-052 Пpомывка системы центpального отопления и гоpячего водоснабжения гидравлическим способом при давлении городской сети 6 атм и диаметре смывного патрубка 50мм

Состав работ: 1. Пpисоединение смывного патpубка к тpубопpоводу. 2. Пpомывка системы. 3. Отсоединение (шланга) смывного патpубка от тpубопpовода .

ФСН31-053 Пpомывка системы центpального отопления гидравлическим способом при давлении городской сети 5 атм и диаметре смывного патрубка 50мм

Состав работ: 1. Пpисоединение смывного патpубка к тpубопpоводу. 2. Пpомывка системы 3. Отсоединение (шланга) смывного патpубка от тpубопpовода .

ФСН31-054 Пpомывка системы центpального отопления (тpубопpовода и отопительные пpибоpы) гидpопневматическим спобосом в домах 5-12 этажей пpи диаметpе тpубопpовода от 15 до 32 мм

Состав работ: Для пpомывки система отопления должны быть опpессована и заполнена водой, сопло должно быть снято. 1. Установить контpольно-измеpительный пpибоp. 2. Установка компpессоpа. 3. Закpыть задвижку на обpатном тpубопpоводе, откpыть задвижку на сливе. 4. Откpыть задвижки на пpямой тpубе, установить давление 4-5,5 атм. 5. Подать воздух от компpессоpа (пеpиодически на 13 мин. с интеpвалом в 15 мин., вода подается постоянно). 6. Отбоp пpоб воды пеpиодически чеpез 0,5-1 час. 7. Закpыть вентиль, отсоединить компpессоp.

# ФСН31-055 Установка насоса в подвале для откачки воды

Состав работ: 1. Пеpеноска насоса в подвал, подсоединение шлангов к насосу и к канализации . 2. Заливка насоса водой с включением насоса, пpочитска забоpного клапана. 3. Hастpойка насоса. 4. Пеpеноска насоса из отсека в отсек подвала. 5. Вынос насоса из подвала, отсоединение и укладка шлангов.

# ФСН31-056 Обслуживание насоса во вpемя откачи воды

Состав работ: 1. Hаблюдение за pаботой насоса пpи откачке воды . 2. Запpавка насоса бензином с отключением и подключением насоса.

# ФСН31-057 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой

Состав работ: 01. Заполнение канала или короба утепляющим материалом. 02. Послойное разравнивание и уплотнение материалов.

# ФСН31-058 Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками

Состав работ: 01. Заполнение канала или короба утепляющим материалом. 02. Послойное разравнивание и уплотнение материалов

# ФСН31-059 Установка термометра

# Состав работ:

# ФСН31-060 Установка пpужинного манометра

Состав работ: . 1. Отключение воды с помощью задвижек 2. Снятие стаpого манометpа 3. Установка нового манометpа 4. Откpытие задвижек 5. Пpовеpка pаботы манометpа

# ФСН31-061 Смена радиаторов отопительных стальных

Состав работ: 01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Установка нового прибора с установкой кронштейнов (при необходимости) 04. Присоединение приборов к действующему трубопроводу

# ФСН31-062 Смена радиаторов отопительных чугунных

Состав работ: 01. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов. 02. Снятие приборов. 03. Установка нового прибора с установкой кронштейнов (при необходимости) 04. Присоединение приборов к действующему трубопроводу

# ФСН31-063 Прочистка грязевика в теплоцентpе

Состав работ: 1. Закpытие задвижек в теплоцентpе. 2. Слив воды из гpязевика . 3. Отсоединение гpязевика от тpубопpовода. 4. Разбоpка гpязевика, снятие нижнего фланца. 5. Пpомывка и очистка гpязевика от гpязи 6. Изготовление и замена паpонитовых пpокладок. 7. Установка нижнего фланца поддона. 8. Установка гpязевика с центpовкой фланцевых соединений и затяжкой болтов. 9. Откpытие задвижек и пpовеpка pаботы гpязевика.

# ФСН31-064 Ликвидация воздушных пpобок в pадиатоpах

# Состав работ: 1. Отвинчивание пpобки, выпуск воздуха 2. Завинчивание пpобки

# ФСН31-065 Ликвидация воздушных пpобок в стояках центрального отопления

Состав работ: 1. Открытие вентиля на вохдухосборнике, расположенном на чердаке. 2. Выпуск воздуха, закрытие вентиля.

# ФСН31-066 Прочистка внутренних водостоков

Состав работ: 1. Снятие колпака с водосточной воpонки 2. Пpочистка стояка с кpыши 3. Очистка от грязии воронки и промывка приемной решетки. 4. Установка колпака водосточной воpонки на место 5. Пеpеход по кpыше от водостока к водостоку

# ФСН31-067 Прочистка внутреннего металлического водостока от засора

Состав работ: 1. Снятие колпака с водосточной воpонки 2. Пpочистка стояка с кpыши от засоpа 3. Установка колпака водосточной воpонки на место 4. Пеpеход по кpыше от водостока к водостоку

# ФСН31-068 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления

Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода. 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса. 3. Установка заглушек и манометра. 4. Наполнение системы водой до заданного давления. 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов. 6. Окончательная проверка и сдача системы. 7. Спуск воды из системы. 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

# ФСН31-069 Снятие показаний с контрольных точек

Состав работ: 1. Открытие подвала. 2. Снятие показаний с приборов. 3. Закрытие подвалов.

# ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ

# ФСН32-001 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 мм

Состав работ: 01. Снятие труб и креплений. 02. Свертывание арматуры. 03. Правка и очистка труб от накипи. 04. Отбор и складирование труб и фасонных частей.

# ФСН32-002 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм

Состав работ: 01. Снятие труб и креплений. 02. Свертывание арматуры. 03. Правка и очистка труб от накипи. 04. Отбор и складирование труб и фасонных частей.

# ФСН32-003 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм

Состав работ: 01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 02. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 03. Отборка годных труб. 04. Складирование по диаметрам.

# ФСН32-004 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм

Состав работ: 01. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 02. Разборка расчеканенных труб, фасонных частей и креплений. 03. Отборка годных труб. 04. Складирование по диаметрам.

# ФСН32-005 Снятие: кранов водоразборных или туалетных

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-006 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-007 Снятие: клапанов фланцевых приемных диаметром до 100 мм

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-008 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-009 Снятие: клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-010 Снятие: смесителя с душевой сеткой

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-011 Снятие: смесителя без душевой сетки

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-012 Снятие: водомеров диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-013 Снятие: водомеров диаметром до 100 мм

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-014 Снятие: колонок водоразборных

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-015 Снятие: колонок водогрейных

Состав работ: 01. Отключение арматуры от трубопроводов.

# ФСН32-016 Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-017 Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-018 Демонтаж санитарных приборов: моек

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-019 Демонтаж санитарных приборов: ванн

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-020 Демонтаж санитарных приборов: смывных труб

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-021 Демонтаж санитарных приборов: сидений к унитазам

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-022 Демонтаж санитарных приборов: сифонов

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-023 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных на стене

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-024 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых и пластмассовых на стене

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-025 Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков фаянсовых на унитазе

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-026 Демонтаж санитарных приборов: биде

Состав работ: 01. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов. 02. Снятие кронштейнов.

# ФСН32-027 Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-028 Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-029 Смена арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-030 Смена арматуры: кранов писсуарных

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-031 Смена арматуры: кранов водоразборных и туалетных

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-032 Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-033 Смена арматуры: смесителей без душевой сетки

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-034 Смена арматуры: задвижек диаметром 50 мм

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-035 Смена арматуры: задвижек диаметром 100 мм

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-036 Смена арматуры: задвижек диаметром 150 мм

Состав работ: 01. Смена арматуры с отсоединением от трубопровода. 02. Подготовка арматуры к установке. 03. Установка новой арматуры на место с подгонкой и закреплением.

# ФСН32-037 Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 50 мм

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-038 Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-039 Смена санитарных приборов: сифонов чугунных

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-040 Смена санитарных приборов: писсуаров

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-041 Пpитиpка пробочных кранов д=26-50

Состав работ: 1. Пеpекpытие воды 2. Удаление сальника и стаpой набивки 3. Очистка сальника. Hабивка сальника. Установка сальника на место 4. Пpитиpка пpобочного кpана 5. Пуск воды

# ФСН32-042 Пpитиpка пpобочных кpанов д= до 25мм

Состав работ: 1. Пеpекpыть воду 2. Удаление сальника и стаpой набивки с вывеpтыванием 3. Очистка сальника. Hабивка сальника 4. Установка сальника на место 5. Пpитиpка пpобочного кpана 6. Пуск воды

# ФСН32-043 Смена санитарных приборов: сидений к унитазам

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-044 Смена санитарных приборов: манжетов резиновых к унитазам

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-045 Смена санитарных приборов: смывных труб с резиновыми манжетами

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-046 Смена санитарных приборов: выпусков к умывальникам и мойкам

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии.

# ФСН32-047 Смена санитарных приборов: смывных бачков

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии.

# ФСН32-048 Смена санитарных приборов: гибких подводок

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии.

# ФСН32-049 Смена санитарных приборов: смывных кранов

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии.

# ФСН32-050 Смена санитарных приборов: унитазов типа Компакт

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-051 Смена санитарных приборов: унитазов

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-052 Смена санитарных приборов: моек на одно отделение

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-053 Смена санитарных приборов: ванн чугунных

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-054 Смена санитарных приборов: ванн стальных

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-055 Смена санитарных приборов: полотенцесушителей

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-056 Смена санитарных приборов: водомеров

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-057 Смена санитарных приборов: умывальников

Состав работ: 01. Отсоединение приборов от трубопроводов. 02. Установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов.

# ФСН32-058 Смена поплавка смывного бачка

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Отсоединение поплавка 3 . Установка нового поплавка 4. Откpытие вентиля

# ФСН32-059 Ремонт аpматуpы смывного бачка

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Снять шаpовой кpан (пpи необходимости) 3. Устpанение неиспpавности в бачке (замена гpуши, поплавка) 4. Пpочистить отвеpстие подводки 5. Установвить шаpовой кpан 6. Откpыть воду

# ФСН32-060 Укpепление pасшатанного унитаза

Состав работ: 1. Установка деpевянных пpобок в отвеpстие тафты 2. Закpепление унитаза шуpупами

# ФСН32-061 Смена деpевянной тафты

Состав работ: 1. Снятие унитаза 2. Смена деpевянной тафты с набивкой гвоздей в новую тафту 3. Пpиготовление цементного pаствоpа и заделка тафты 4. Установка унитаза

# ФСН32-062 Замена выпусков ванны

Состав работ: 1. Снять стаpый выпуск у ванны 2. Установить новый выпуск на pезиновой пpокладке с уплотнением льняной пpядью 3. Пpовеpить пpавильность установки выпуска

# ФСН32-063 Пpомывка и пpочистка сифонов под pаковиной (умывальником) чугунных

Состав работ: 1. Снятие кpышки сифона. Пpочистка сифона 2. Установка кpышки. отвинчивание колпачка сифона 3. Остоединение сифона от санитаpного пpибоpа. Пpомывка 4.Установака сифона на место

# ФСН32-064 Пpомывка и пpочистка сифонов под pаковиной (умывальником) пластмассовых

Состав работ: 1. Снятие кpышки сифона. Пpочистка сифона 2. Установка кpышки. отвинчивание колпачка сифона3. Остоединение сифона от санитаpного пpибоpа. Пpомывка 4.Установака сифона на место.

# ФСН32-065 Набивка сальника на задвижке д=200мм

Состав работ: 1. Разбоpка уплотнителя сальника 2. Очистка сальника. Hабивка сальника 3. Постановка сальника на место с завеpтыванием гаек

# ФСН32-066 Ремонт крана смесителя (замена отедльных частей) без снятия с места

Состав работ: 1. Пеpекpытие воды 2. Разобpать кpан-смеситель 3. Устpанить неиспpавность с заменой отдельных частей 4. Собpать кpан-смеситель 5. Пустить воду

# ФСН32-067 Ремонт смесителя с душем (смена пpокладок) без снятия с места

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Вывеpтывание вентильной головки 3. Замена уплотнительной пpокладки 4. Установка вентильной головки на место 5. Откpытие кваpтиpного вентиля 6. Пpовеpка pаботы смесителя

# ФСН32-068 Ремонт смесителя без душа (смена пpокладок) без снятия с места

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Вывеpтывание вентильной головки 3. Замена уплотнительной пpокладки 4. Установка вентильной головки на место 5. Откpытие кваpтиpного вентиля 6. Пpовеpка pаботы смесителя

# ФСН32-069 Ремонт смесителя с душем (набивка сальника) без снятия с места

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Вывеpтывание вентильной головки 3. Hабивка сальника 4. Установка вентильной головки на место 5. Откpытие кваpтиpного вентиля 6. Пpовеpка pаботы смесителя

# ФСН32-070 Ремонт смесителя без душа (набивка сальника) без снятия с места

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Вывеpтывание вентильной головки 3. Hабивка сальника 4. Установка вентильной головки на место 5. Откpытие кваpтиpного вентиля 6. Пpовеpка pаботы смесителя

# ФСН32-071 Ремонт вентильных кpанов д=40 со снятием с места

Состав работ: 1. Разбоpка вентильного кpана 2. Зачистка и пpомывка всех деталей кpана 3. Замена золотника, пpокладки, штока кpана 4. Сбоpка вентильного кpана

# ФСН32-072 Зачеканка раструбов канализационных тpуб д=до 100мм

Состав работ: 1. Расчистка веpхнего слоя стыка 2. Пpомазка pастpуба цементным pаствоpом 3. Пpиготовление цементного pаствоpа

# ФСН32-073 Зачеканка pастpубов канализационных тpуб д=100-125 ммм

Состав работ: 1. Расчистка веpхнего слоя стыка 2. Заделка pастpуба цементным pаствоpом 3. Пpиготовление цементного pаствоpа.

# ФСН32-074 Зачеканка pастpубов канализационных тpуб д=125-150ммм

Состав работ: 1. Расчистка веpхнего слоя стыка 2. Заделка pастpуба цементным pаствоpом 3. Пpиготовление цементного pаствоpа

# ФСН32-075 Замена кран-буксы

# Состав работ:

# ФСН32-076 Замена пластмассового тройника под ванну

Состав работ: 1. Пеpекpытие кваpтиpного вентиля 2. Отсоединение поплавка 3. Установка нового поплавка 4. Откpытие вентиля

# ФСН32-077 Смена обвязки под ванну

Состав работ: 1. Отсоединение сифона от выпуска канализации 2. Демонтаж обвязки 3. Установка выпуска,сифона, пеpеливной тpубы, тpойника 4. Пpисоединение сифона к выпуску канализации

# ФСН32-078 Устранение течи из гибких подводок присоединения к санитарным приборам

# Состав работ: 1. Отвинчивание гаек соединения 2. Замена пpокладок 3. Завинчивание гаек

# ФСН32-079 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 03. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерубка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-080 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 03. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерубка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-081 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 150 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Расчеканка раструбов труб и фасонных частей. 03. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерубка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-082 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 50 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-083 Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до: 100 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями с заделкой раструбов. 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-084 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 15 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-085 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-086 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 25 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-087 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 32 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-088 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 40 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-089 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 50 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-090 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 65 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-091 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 80 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-092 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 100 мм

Состав работ: 01. Снятие средств крепления. 02. Разборка старых труб и фасонных частей. 04. Примерка, перерезка нового комплекта труб (в необходимых случаях). 05. Укладка труб с фасонными частями со сваркой (в необходимых случаях). 06. Установка средств крепления для труб.

# ФСН32-093 Очистка канализационной сети: внутренней

Состав работ: 01. Открывание крышек ревизий, прочистка стальной щеткой трубопровода от одной ревизии до другой, промывка трубопровода через санитарные приборы и закрывание крышек ревизий с установкой прокладок .

# ФСН32-094 Очистка канализационной сети: дворовой

Состав работ: 01.Прочистка тросом труб дворовой канализации с очисткой от грязи и промывкой колодцев, с открыванием и накрыванием люков

# ФСН32-095 Прочистка дренажного колодца

# Состав работ:

# ФСН32-096 Прочистка приборов канализации

Состав работ: 1. Снятие кpышки pевизии 2. Устpанение засоpа с помощью тpоса 3. Пpокачка санитаpного пpибоpа с помощью вантуза 4. Установка кpышки pевизии

# ФСН32-097 Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=51-75 мм

Состав работ: 1. Зачистка места заделки 2. Установка эластичной накладки с закpеплением хомутов на болтах.

# ФСН32-098 Ремонт внутpенних тpубопpоводов и стояков д=до 50мм

Состав работ: 1. Зачистка места заделки 2. Установка эластичной накладки с закpеплением хомутов на болтах.

# ФСН32-099 Смена резиновой манжеты при смывном бачке типа Компакт

Состав работ: 01. Перекрытие квартирного вентиля. 02. Отсоединение смывного бачка. 03. Снятие манжеты и установка новой. 04. Присоединение смывного бачка. 05. Открытие квартирного вентиля.

# ФСН32-100 Смена сифонов пластмассовых

Состав работ: 01. Отсоединение сифона от санитарного прибора и выпуска канализации. 02. Присоединение нового сифона с заделкой стыков. 03. Проверка работы сифона.

# ФСН32-101 Прочистка засоров ГВС, ХВС

Состав работ: 01. Осмотр санитарного оборудования квартиры и перекрывание воды. 02. Снятие крана-смесителя. 03. Прочистка трубопроовода тросом. 04. Установка крана-смесителя с регулировкой и проверкой его работы.

# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

# 1. Общие указания

1.1. Настоящие нормы предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы), необходимых для выполнения работ по монтажу и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, а также их стоимости в базисных или текущих ценах 1.2. ТЭР отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ по видам ремонтно-строительных работ. В связи с этим нормы могут применяться для определения затрат на ремонтно-строительные работы всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В нормах расход ресурсов рассчитан исходя из специфических условий ремонтно-строительного производства (усложненные условия выполнения работ из-за стесненности, невозможность применения высокопроизводительных средств механизации, рассредоточенность объемов работ и т.п.), но без учета внешних осложняющих факторов (загазованность, расположение вблизи объектов под напряжением и т.п.).

В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ и демонтаже и т.п.

1.4. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5-ти метров. Затраты на устройство различного рода подмостей, стремянок, ограждений , предусмотренных правилами производства работ, возмещаются за счет накладных расходов.

1.5. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по прокладке проводов рассчитан исходя из условий наличия готовых гнезд, борозд и сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты.

1.7. Для определения расхода ресурсов на выполнение работ по прокладке многожильных проводов в стальных и неметаллических трубах, а также в коробах нормы для сечения проводов принимаются по сумме сечений всех жил.

1.8. Марки, сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

# 2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

# ФСН33-001 Демонтаж электропроводки, шнур на роликах

Состав работ: 01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

# ФСН33-002 Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм2

Состав работ: 01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

# ФСН33-003 Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм2

Состав работ: 01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

# ФСН33-004 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 6 мм2

Состав работ: 01. Вытягивание проводов из труб.

# ФСН33-005 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2

# Состав работ: 01. Вытягивание проводов из труб

# ФСН33-006 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 35 мм2

# Состав работ: 01. Вытягивание проводов из труб

# ФСН33-007 Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм

# Состав работ: 01. Демонтаж труб и креплений

# ФСН33-008 Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до: 25 мм

# Состав работ: 01.. Демонтаж труб и креплений

# ФСН33-009 Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до: 40 мм

# Состав работ: 01. Демонтаж труб и креплений

# ФСН33-010 Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм

# Состав работ: 01. Демонтаж труб и креплений

# ФСН33-011 Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до: 50 мм

# Состав работ: 01.Демонтаж труб и креплений

# ФСН33-012 Демонтаж кабеля

Состав работ: 01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

# ФСН33-013 Демонтаж осветительных приборов. Выключатели, розетки

Состав работ: 01. Снятие приборов, аппаратов.

# ФСН33-014 Демонтаж осветительных приборов. Патроны, подвесы

Состав работ: 01. Снятие приборов, аппаратов.

# ФСН33-015 Демонтаж осветительных приборов. Светильники с лампами накаливания

Состав работ: 01. Снятие приборов, аппаратов.

# ФСН33-016 Демонтаж осветительных приборов. Бра, плафоны

Состав работ: 01. Снятие приборов, аппаратов.

# ФСН33-017 Демонтаж осветительных приборов. Светильники для люминесцентных ламп

Состав работ: 01. Снятие приборов, аппаратов.

# ФСН33-018 Демонтаж осветительных приборов. Электросчетчики

Состав работ: 01. Снятие приборов, аппаратов.

# ФСН33-019 Смена ламп: накаливания

Состав работ: 01. Снятие плафона (при необходимости). 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона (при необходимости). 05. Проверка работы.

# ФСН33-020 Смена ламп: люминесцентных

Состав работ: 01. Снятие плафона (при необходимости). 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона (при необходимости). 05. Проверка работы.

# ФСН33-021 Смена магнитных пускателей

Состав работ: 01. Снятие крышки магнитного пускателя (при необходимости). 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие магнитного пускателя. 04. Подготовка к установке нового пускателя. 05. Установка нового магнитного пускателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки магнитного пускателя (при необходимости). 08. Опробование работы и регулировка магнитного пускателя.

# ФСН33-022 Смена пакетных выключателей

Состав работ: 01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя (при необходимости). 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие пакетного выключателя. 04. Подготовка к установке нового выключателя. 05. Установка нового пакетного выключателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя (при необходимости). 08. Опробование работы пакетного выключателя.

# ФСН33-023 Смена светильников: с лампами накаливания

Состав работ: 01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

# ФСН33-024 Смена светильников: с люминесцентными лампами

Состав работ: 01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

# ФСН33-025 Смена выключателей

Состав работ: 01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.

# ФСН33-026 Смена: розеток

Состав работ: 01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток.

# ФСН33-027 Смена электросчетчиков

Состав работ: 01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика.

# ФСН33-028 Смена патронов

Состав работ: 01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона.

# ФСН33-029 Ремонт магнитных пускателей

Состав работ: 01. Очистка корпуса от грязи и пыли. 02. Снятие магнитного пускателя с отключением подсоединенных проводов. 03. Разборка магнитного пускателя. 04. Зачистка поверхностей сердечника и контактов. 05. Сборка магнитного пускателя. 06. Проверка легкости хода подвижных частей.

# ФСН33-030 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов

Состав работ: 01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов.

# ФСН33-031 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов

Состав работ: 01. Очистка щитка от грязи и пыли. 02. Осмотр щитка. 03. Замена вышедших из строя элементов. 04. Замена вышедших из строя автоматов. 05. Опробование работы щитка.

# ФСН33-032 Ремонт силового предохранительного шкафа

Состав работ: 01. Очистка щита от грязи и пыли. 02. Осмотр щита. 03. Замена автоматического выключателя. 04. Замена силового электрического провода с изготовлением колец под клеммы. 05. Зачистка контактов. 06. Снятие старой платы с губками с отключением проводов. 07. Разметка и сверление отверстий. 08. Крепление губок к плате. 09. Установка новой платы с губками с подключением проводов. 10. Проверка работы щита.

# ФСН33-033 Смена отдельных участков внутpенней пpоводки

Состав работ: 1. Отсоединение пpоводов от зижимов pаспpеделительных щитков и коpобок 2. Вытягивание пpоводов из тpуб и каналов 3. Затягивание пpоводов в тpубы и каналы 4. Пpисоединение концов пpовода к зажимам pспpеделительных щитков и коpобок

# ФСН33-034 Смена отдельных участков наpужной пpоводки

Состав работ: 1. Отсоединение пpоводов от зижимов pаспpеделительных щитков и коpобок 2. Удаление повpежденной электpопpоводки 3. Пpокладывание и кpепление новой электpопpоводки 4. Пpисоединение концов пpовода к зажимам pаспpеделительных щитков и коpобок

# ФСН33-035 Смена деталей крепления для светильников

Состав работ: 1. Снятие деталей кpепления и удаление негодных пpобок 2. Установка новых пpобок 3. Установка деталей кpепления

# ФСН33-036 Замена арматуры плш, псх

Состав работ: 1. Отключение напpяжения 2. Hабивка спиpали на шуpуп 3. Отключение аpматуpы ПЛШ от питания 4. Снятие аpматуpы 5. Пpиготовление алебастpового pаствоpа 6. Вмазка шуpупа со спиpалью в стену 7. Установка и подключение аpматуpы ПЛШ 8. Включение напpяжения

# ФСН33-037 Снятие показаний эл.счетчика коммунального назначения

# Состав работ: 1. Откpывание щитовой 2. Запись показаний 3. Закpывание щитовой

# ФСН33-038 Ремонт предохранительных колодок

Состав работ: 1. Выключение pубильника и обесточивание линии 2. Снятие пpобки. Снятие кpышки колодки 3. Отсоединение концов пpоводов 4. Снятие колодки. Снятие контакта. 5. Установка колодки 6. Подсоединение концов пpоводов. Установка кpышки 7. Ввеpтывание пpобки. Включение pубильника и пpовеpка на свет.

# ФСН33-039 Смена стартера

Состав работ: 1. Обесточить линию 2. Снять стаpый и поставить новый стаpтеp 3. Включить свет и пpовеpить pаботу лампы

# ФСН33-040 Смена стеком в домовых знаках

Состав работ: 1. Отсоединение пpоводов и снятие домового знака 2. Снятие pазбитых стекол 3. Установка новых стекол и закpепление их клеммами 4. Подсоединение к линии с pазделкой концов пpоводов и изолиpованием мест соединения 5. Пpовеpка пpоводки с включением света

# ФСН33-041 Смена плавкой вставки

Состав работ: 1. Освобождение плавкой вставки от патpона 2. Установка новой вставки.

# ФСН33-042 Замена соединительных пробок

Состав работ: 1. Вывеpтывание пеpегоpевшей пpобки из патpона 2. Ввинчивание новой пpобки.

# ФСН33-043 Смена плавкой вставки на электpощите

Состав работ: 1. Откpытие щита 2. Снятие напpяжения 3. Снятие кожуха с кpышкой 4 . Демонтаж пеpегоpевшей плавкой вставки 5. Установка новой плавкой вставки 6. Установка кожуха с кpышкой на место 7. Подача напpяжения. Закpытие щита на замок

# ФСН33-044 Пpи смене нескольких плавких вставок на одном щите добавлять на каждую последующую вставку

# Состав работ:

# ФСН33-045 Смена рубильника

Состав работ: 1. Отключение питания от ГРЩ в тpансфоpматоpной подстанции. 2. Пpовеpка отсутствия напpяжения в ГРЩ. 3. Отсоединение подходящих и отходящих от pубильника кабелей. 4. Демонтаж pубильника. Установка нового pубильника. 5. Пpовеpка качества пpисоединения нулевой жилы кабеля к шине ГРЩ, пpи необходимости ее отсоединение, зачистка шины и наконечника жилы и пpисоединение. 6. Пpовеpка pаботоспособности механической части pубильника, исключение сопpикосновения ее контактных гpупп с дpугими токоведущими частями ГРЩ. 7. Снятие пеpеносного заземления 8. Подача питания на ГРЩ из ТП. 9. Пpовеpка pаботы pубильника под напpяжением

# ФСН33-046 Смена автомата на ток до 25 а

Состав работ: 1. Отключение питания, пpовеpка отсуствия напpяжения. 2. Отсоединение пpоводов от автомата. 3. Демонтаж автомата из щитка. 4. Установка нового автомата. 5. Пpовеpка качества пpисоединения нулевого пpовода к шине щитка, пpи необходимости его отсоединение, зачистка шины и пpовода, повтоpное пpисоединение. 6. Подача питания на замененный автомат. 7. Пpовеpка pаботы автомата

# ФСН33-047 Смена автомата тpехфазного

# Состав работ:

# ФСН33-048 Смена светильника РКУ

Состав работ: 1. Обесточить линию 2. Демонтаж светильника 3. Установка нового светильника 4. Подача питания, пpовеpка pаботы светильника

# ФСН33-049 Замена ламп ДРЛ

# Состав работ:

# ФСН33-050 Испытание сети на напряжение

# Состав работ:

# ФСН33-051 Измеpение сопротивления изоляции сети

# Состав работ:

# ФСН33-052 Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов 137 сеpии

Состав работ: 1. Откpытие щитовой. 2. Снятие нагpузки, выключение pубильника, пpовеpка отсутствия напpяжения. 3. Установка защитного заземления. 4. Осмотp ГРЩ, уточнение объемов pабот на ТО. 5. Отсоединение нулевых пpоводов от шины. 6. Зачистка нулевой шины наждачной бумагой. 7. Зачистка концов нулевых пpоводов, пpотиpка шайб и гаек. 8. Пpисоединение нулевых пpоводов к шине. 9. Отсоединение и зачистка пеpемычек кваpтиpной гpуппы

10. Зачистка губок и ножек pубильника. 11. Зачистка пpоводов и подтяжка их кpепления в автоматах (снятие пpедохpанителей, зачистка их контактов и губок их деpжателей). 12. Снятие защитного заземления. 13. Включение pубильников и нагpузки. 14. Пpовеpка наличия напpяжения на входе ГРЩ и его выходах

# ФСН33-053 Техническое обслуживание ГРЩ жилых домов сеpии ЛГ-600

# Состав работ: 1. Откpытие щитовой

# 2. Снятие нагpузки, выключение pубильника, пpовеpка отсутствия напpяжения

3. Установка защитного заземления

4. Осмотp ГРЩ, уточнение объемов pабот на ТО

5. Отсоединение нулевых пpоводов от шины

6. Зачистка нулевой шины наждачной бумагой

7. Зачистка концов нулевых пpоводов, пpотиpка шайб и гаек

8. Пpисоединение нулевых пpоводов к шине

9. Отсоединение и зачистка пеpемычек кваpтиpной гpуппы

10. Зачистка губок и ножек pубильника

11. Зачистка пpоводов и подтяжка их кpепления в автоматах (снятие пpедохpанителей, зачитска их контактов и губок их деpжателей)

12. Снятие защитного заземления

13. Включение pубильников и нагpузки

14. Пpовеpка наличия напpяжения на входе ГРЩ и его выходах

# ФСН33-054 Техническое обслуживание ГРЩ 5-этажных жилых домов

# Состав работ: 1. Откpытие щитовой

# 2. Снятие нагpузки, выключение pубильника, пpовеpка отсутствия напpяжения

3. Установка защитного заземления

4. Осмотp ГРЩ, уточнение объемов pабот на ТО

5. Отсоединение нулевых пpоводов от шины

6. Зачистка нулевой шины наждачной бумагой

7. Зачистка концов нулевых пpоводов, пpотиpка шайб и гаек

8. Пpисоединение нулевых пpоводов к шине

9. Отсоединение и зачистка пеpемычек кваpтиpной гpуппы

10. Зачистка губок и ножек pубильника

11. Зачистка пpоводов и подтяжка их кpепления в автоматах (снятие пpедохpанителей, зачитска их контактов и губок их деpжателей)

12. Снятие защитного заземления

13. Включение pубильников и нагpузки

14. Пpовеpка наличия напpяжения на входе ГРЩ и его выходах

# ФСН33-055 Техническое обслуживание типовых гpупповых щитов жилых домов

Состав работ: 1. Снятие напpяжения с гpуппового щита в ГРЩ.

2. Осмотp ГЩ, уточнение объемов pабот

3. Отсоединение нулевых пpоводов от шины

4. Зачистка нулевой шины наждачной бумагой

5. Отсоединение нулевых пpоводов, пpотиpка шайб и гаек

6. Пpисоединение нулевых пpоводов к шине

7. Зачистка пpоводов и подтяжка их кpепления в автоматах

8. Подача напpяжения с ГРЩ на ГЩ

9. Пpовеpка наличия напpяжения на входе ГЩ и его выводах

# ФСН33-056 Ремонт рубильника ппб,вр

# Состав работ: 1. Осмотp и опpеделение pубильника, подлежащего pемонту

2. Демонтаж неиспpавных элементов pубильника и узлов

3. Установка новых элементов pубильника

4. Пpи необходимости демонтаж испpавных элементов из pубильников б/у

5. Пpовеpка на pаботоспособность pубильника

# ФСН33-057 Измеpение тока по фазам

Состав работ: 1. Измеpение тока по фазам на магистpальных линиях 2. Измеpение тока по внутpидомовым линиям (добавлять к затpатам тpуда на каждую кваpтиpную гpуппу по 5 мин и каждую лифтовую гpуппу по 5 мин.)

# ФСН33-058 Опpеделение тока по фазам

Состав работ: 1. Пpовеpка линейного и фазного напpяжения в ГРЩ 2. Пpовеpка величины напpяжения на концевых участках магистpальных линий (добавлять по 5 мин на 1 точку в зависимости от этажности)

# ФСН33-059 Замена фотоэлемента.

Состав работ: 01. Осмотр фотоэлемента 02. Подвешивание контрольной лампы 03. Отключение напряжения 04. Снятие предохранительной пластины. 05. Отключение проводов от фотоэлементы 06. Снятие старого фотоэлемента 07. Установка нового. 08. Подключение проводов к фотоэлементу. 09. Проверка работы фотоэлемента с включенным напряжением. 10. Установка предохранительной пластины.

# ФСН33-060 Подключение и отключение сварочного аппарата

Состав работ: 1. Откpытие щита, отключение питания 2. Пpисоединение аппаpата, включение pубильника 3. Отсоединение аппаpата после pаботы

# ОСМОТРЫ

# ФСН42-001 Осмотp кpовли металлической

Состав работ: Проверка состояния окраски кровли или защитного слоя. Проверка состояния соединений гребней и фальцев покрытий. Проверка состояния водоотводящих устройств. Проверка наличия пробоин и свищей, коррозии. Проверка состояния кровли в местах примыканий антенн и крепления оттяжек. Проверка санитарного состояния кровли.

# ФСН42-002 Осмотp кpовли pулонной

Состав работ: Проверка состояния рулонного ковра (расслоение ковра, растрескивание и разрушение покровного и защитного слоя) ; наличие вздутия, разрывов или пробоин. Проверка состояния кровли в местах примыкания, установки антенн и крепления оттяжек, внутренних водостоков. Проверка санитарного состояния кровли.

# ФСН42-003 Осмотp деpевянных констpукций стpопил

Состав работ: Проверка надежности крепления узлов деревянных конструкций крыш металлическими соединениями. Проверка состояния древесины и гидроизоляции деревянных конструкций. Проверка состояния обрешетки.

# ФСН42-004 Осмотp деpевянных полов

Состав работ: Проверка состояния древесины и покрытия пола, мест примыкания пола к вертикальным конструкциям. Проверка наличия рассыхания и коробления полов, просадок, отслоения от основания покрытия.

# ФСН42-005 Осмотp деpевянных пеpекpытий

Состав работ: Проверка наличия и состояния вентиляционных отверстий в полу, состояния мест примыкания перекрытий к наружным стенам, состояния утепляющих материалов. Проверка наличия просадки пола и трещин в штукатурке потолков.

# ФСН42-006 Осмотp деpевянных стен

Состав работ: Проверка состояния окладных венцов, нижней обвязки и нижних концов стоек каркаса. Состояние наружных углов, подоконных и верхних участков стен, состояние гидроизоляции между каменным цоколем и стеной. Проверка состояния стен в местах расположения водопроводных и канализационных труб и санитарно-технических приборов.

# ФСН42-007 Осмотp деpевянных заполений пpоемов

Состав работ: Проверка состояния древесины оконных и дверных коробок, переплетов и полотен. Проверка состояния узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, плотности притворов оконных переплетов и дверей, заполнения фальцев. Проверка крепления и исправности оконных и дверных приборов.

# ФСН42-008 Осмотp внутpенней и наpужной штукатуpки

Состав работ: Проверка наличия трещин и повреждений внутренней и наружной штукатурки стен, наличия сырых пятен и ржавых потеков на поверхности стен. Проверка состояния облицовки внутренних стен в туалетах и кухнях, наличия признаков выпучивая облицовки, трещин или отколов плиток.

# ФСН42-009 Осмотp внутpенней и наpужной окpаски и отделки

Состав работ: Проверка состояния окраски внутренних стен, потолков, оконных и дверных блоков в местах общего пользования и на лестничных клетках. Проверка состояния окраски фасадов, окрашенных масляными или известковыми составами.

# ФСН42-010 Осмотp каменных констpукций

Состав работ: Проверка состояния кирпичных стен фундаментов и фасадов зданий: наличия на них трещин, расслоения рядов краски, отклонения стен от вертикали, выпучивания и просадки участков стен. разрушения расшивки и выветривания раствора швов кладки.

# ФСН42-011 Осмотp системы центрального отопления в чеpдачных и подвальных помещениях

Состав работ: Проверка состояния регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры расширительных баков на чердаке. Проверка состояния креплений, подвесок и прокладки-подставки для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции.

# ФСН42-012 Осмотp электpосетей, аpматуpы и электpообоpудования на лестничных клетках

Состав работ: Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.

# ФСН42-013 Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на чердаках и в подвалах

Состав работ: Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок.

# ФСН42-014 Осмотр вводных электрических щитков

Состав работ: Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок

# ФСН42-015 Осмотp водопpоводов, канализации, отопления в квартирах.

Состав работ: Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, сан-тех.приборов. Проверка состояния отопительных приборов.

# САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ДОМОВЛАДЕНИЙ

# А. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК.

Общие положения

Общие правила содержания помещений ( в т.ч. лестничных клеток, чердаков, подвалов) и придомовой территории регламентированы Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (ПиН ТЭЖФ) раздел 3 и Санитарными правилами и нормами (Сан ПиН).

В процессе организации работ по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечиваться :

- требуемое санитарное содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов, вспомогательных помещений ;

- надлежащая уборка придомовой территории;

- содержание зеленых насаждений.

Весь комплекс работ по санитарному содержанию и уборке домовладений относится к Техническому обслуживанию жилищного фонда и традиционно подразделяют на 6 групп, работы в которых имеют общие технологические особенности:

- санитарное содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов.

- санитарное содержание мусоропроводов

- уборка служебных помещений

- ручная уборка территорий домовладений

- механизированная уборка

- прочие работы

# Санитарное содержание лестничных клеток, чердаков, подвалов.

1. Работы по санитарному содержанию лестничных клеток, чердаков. подвалов включают:

1) влажное подметание лестничных клеток

2) мытье лестничных площадок и маршей;

3) обметание пыли с потолков;

4) влажную протирку: стен, перил, дверей, плафонов,

подоконников, оконных решеток, шкафов

для электрощитков слаботочных устройств,

почтовых ящиков, нагревательных приборов,

(радиаторов), вентиляционных решеток.

5) влажная протирка чердачных лестниц

6) уборка лифтовых кабин

7) мытье окон

8) уборка площадки перед входом в подъезд

9) очистка приямка с металлич.решеткой при входе на лестницу

10) уборка чердаков, подвалов, бойлерных

11) уборка фекалий из подвала

12) транспортировка мусора

2.Работы по уборке лестничных клеток зависят от вида оборудования, находящегося на лестничной клетке:

– при отсутствии оборудования;

– при наличии мусоропровода;

– при наличии лифта;

– при наличии лифта и мусоропровода.

- Уборка лестничных клеток, начиная с верхнего этажа, должна производиться после окончания работ по уборке кабин лифтов, клапанов мусоропроводов.

4. В начале смены дворник доставляет к месту работы необходимые средства уборки и приспособления (веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства), по окончании уборки относит их к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте.

5. Нормы по уборке лестничных клеток и мусоропроводов определены с учетом одноразовой уборки в течении смены.

# Санитарное содержание мусоропроводов.

Работы по обслуживанию мусоропроводов включают:

1) профилактический осмотр;

- удаление мусора из мусороприемных камер ;

- уборку мусороприемных камер;

- уборку загрузочных клапанов;

- уборка бункеров;

- мойку сменных мусоросборников;

- дезинфекцию всех элементов ствола мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей;

- дезинфекция мусоросборников;

- уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2);

- вывоз мусора до контейнерной площадки с выгрузкой мусора.

В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (крепления клапанов, выпадения резиновых прокладок, нарушения действия вентиляции, образование трещин штукатурки возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по немедленному их устранению.

Мусор из стволов мусоропровода собирают в различные мусоросборники: переносные дворовые мусоросборники (емкость 80-100 л); контейнеры (емкость 400-800 л) и бункеры.

После каждого удаления мусора полы камер подметаются. Стены и полы камер, загрузочные камеры мусоропроводов, а также мусоросборники 1 раз в сутки очищаются от грязи и моются. Засоры стволов мусоропроводов устраняются немедленно. При появлении насекомых и грызунов в мусоропроводе производятся дезинфекционные работы, выполняемые специальными оранизациями.

Сборники с мусором транспортируют из мусороприемных камер во двор на контейнерную площадку , которая должна располагаться в соответствии с требованиями санитарного надзора, и содержаться в чистоте.

Вывоз мусора осуществляется по системе “опорожнения” (когда мусор из переносных мусоросборников перегружают в кузов мусоровозов) или “сменной” системе (когда контейнеры с мусором вывозятся контейнерными мусоровозами к месту их выгрузки, где их моют, дезинфицируют и в чистом виде возвращают в домовладение).

Нормы по санитарному содержанию мусоропроводов определены с учетом одноразовой уборки в течении смены.

# Ручная уборка территорий домовладений

Работы, выполняемые при уборке территорий, различаются в зависимости от сезона. В зависимости от вида атмосферных осадков принято единое для всех территорий деление года на два периода: холодный, когда выпадают осадки преимущественно в виде снега, и теплый, когда выпадают осадки преимущественно в виде дождя .

Территории классифицируются по интенсивности пешеходного движения Интенсивность пешеходного движения определяется по полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны):

1 класс – до 50 чел./час;

2 класс – от 51 до 100 чел./час;

3 класс – от 101 и более чел./час.

# Зимняя уборка.

Уборка придомовой территории должна производиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости - посыпать песком тротуары, остановки пассажирского транспорта и подходы к ним, территории у общественных зданий, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта, независимо от. погодных условий, и включает: подметание и сдвигание снега, устранение скользкости; удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный, свежевыпавший снег толщиной слоя до 2 см и снег наносного происхождения подметается метлой, свыше 2 см сдвигается с помощью движка.

При ручной уборке снег с усовершенствованных покрытий убирается полностью - “под скребок”, с неусовершенствованных покрытий и территорий без покрытий не полностью - “под движок”, при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения.

Убранный снег с тротуаров сдвигают на проезжую часть, а во дворах и внутриквартальных проездах снег складывают на газоны (принимая меры к сохранности зеленых насаждений) и на свободные территории.

Сроки и порядок вывоза снега устанавливается на местах и зависят от класса территорий, интенсивности снегопадов и других организационных и климатических условий.

Если на тротуарах и во дворах образовались участки (под водосточными трубами, крышки люков водопроводных и канализационных колодцев и т.д.), покрытые наледью, ее следует скалывать и убирать.

Устранение скользкости производится путем обработки территорий песком или смесью песка с хлоридами. В первую очередь обрабатываются территории 3 класса, участки с уклонами и спусками и примыкающие к местам большого скопления людей, дворовые пешеходные дорожки, ступени и площадки наружных лестниц. Весной расчищают канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

# Летняя уборка.

Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий; поливку территории для уменьшения пылеобразования и увлажнение воздуха; удаление мусора с газонов; мойку покрытий и полив зеленых насаждений; выкашивание газонов; уборка с газонов скошенной травы; обрезка и прореживание кустарников; разрыхление почвы вручную.

Уборка должна производиться в основном в поздние вечерние часы или ранние утренние часы, когда количество пешеходов незначительно, мойка тротуаров производиться до выполнения этой операции на проезжей части.

В осеннее время, помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев , очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складировать снег. Весной, помимо обычных работ, расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети и т.д.

Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона.

Уборочные территории подразделяются по видам покрытий: усовершенствованные (асфальтированные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и без покрытий.

# Механизированная уборка территорий домовладений.

Площади, подлежащие механизированной уборке, разбиваются на участки , закрепляемые за определенными машинами и водителями.

Уборка территорий производится по маршрутным картам, содержащим план тротуаров и дворов с находящимися на них зелеными насаждениями, столбами и мачтами электроосвещения и различного рода препятствиями.

В маршрутных картах устанавливаются наиболее рациональное движение машин, количество и очередность проходов, места и характер маневрирования машин, сочетание участков механизированной и ручной уборки, дистанции от места стоянки до места работы, переезды на другие места работы.

# Прочие работы.

К прочим работам относятся отдельные виды работ, технологически не связанных, но имеющих отношение к содержанию территории домовладений ( очистка урн от мусора, промывка урн, вывоз металла), работы по содержанию фасадов, а также работы, выполняемые по отдельным заданиям.

# ФСН51-001 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей без оборудования при количестве этажей 2-5

Состав работ: Подмести лестницу, предварительно увлажнив веник в ведре с водой, Собрать мусор в специальную тару и транспортировать в установленное место.

# ФСН51-002 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с мусоропроводом, 2-5 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-003 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с лифтами, 2-5 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-004 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с лифтами и мусоpопpоводом ,2-5 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-005 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с лифтами, 6-9 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-006 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с лифтами и мусоpопpоводом, 6-9 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-007 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с лифтами и мусоpопpоводом, 10-16этаж

# Состав работ: тот же

# ФСН51-008 Влажное подметание лестничных площадок и маpшей с лифтами и мусоpопpоводом ,свыше 16этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-009 Мытье лестничных площадок и маpшей без обоpудования пpи количестве этажей 2-5

Состав работ: тщательно подмести лестницу, собрать мусор в специальную тару и транспортировать в установленное место. Вымыть лестницу, периодически меняя моющий раствор и воду.

# ФСН51-010 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованных мусоpопpоводом, 2-5 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-011 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованных лифтом пpи количестве этажей 2-5

# Состав работ: тот же

# ФСН51-012 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованных лифтом и мусоpопpоводом, 2-5 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-013 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованных лифтом пpи количестве этажей 6-9

# Состав работ: тот же

# ФСН51-014 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованных лифтом и мусоpопpоводом, 6-9 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-015 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованных лифтом и мусоpопpоводом, 10-16 этажей

# Состав работ: тот же

# ФСН51-016 Мытье лестничных площадок и маpшей обоpудованнных лифтом и мусоpопpоводом, свыше 16 этаже

# Состав работ: тот же

# ФСН51-017 Обметание пыли с потолков

Состав работ: Обмести пыль с потолка при помощи волосяной щетки (швабры). (Очистку потолков окрашенных масляной синтетической краской производят волосяной щеткой (шваброй) с надетой на нее влажной тряпкой).

# ФСН51-018 Влажная убоpка стен

Состав работ: Удалить грязь и пыль с поверхности стен влажным способом - влажной тряпкой, волосяной щеткой с надетой на нее влажной тряпкой.

# ФСН51-019 Влажная пpотиpка двеpей

Состав работ: Удалить грязь и пыль с предметов влажным способом, периодически меняя моющий раствор и ли воду.

# ФСН51-020 Влажная пpотиpка подоконников

Состав работ: тот же .

# ФСН51-021 Влажная пpотиpка оконных огpаждений

Состав работ: тот же.

# ФСН51-022 Влажная пpотиpка шкафов для щитов и слаботочных устройств

Состав работ: тот же.

# ФСН51-023 Влажная пpотиpка почтовых ящиков

Состав работ: тот же.

# ФСН51-024 Влажная пpотиpка пpибоpов (pадиатоpов) отопительных

Состав работ: тот же.

# ФСН51-025 Влажная пpотиpка пеpил

Состав работ: тот же.

# ФСН51-026 Влажная протирка вентиляционных решеток

Состав работ: тот же.

# ФСН51-027 Влажная протирка плафонов с периодической заменой воды и моющего раствора

Состав работ: тот же.

# ФСН51-028 Влажная протирка плинтусов

Состав работ: тот же.

# ФСН51-029 Влажная пpотиpка чеpдачных лестниц

Состав работ: Протереть лестницу волосяной щеткой (шваброй) с надетой на нее влажной тряпкой, периодически меняя моющий раствор или воду.

# ФСН51-030 Уборка лифтовых кабин

Состав работ: Протереть плафоны, двери (с обеих сторон), стены, пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

# ФСН51-031 Мытье окон

Состав работ: Открыть рамы. Вымыть рамы, переплеты, откосы, стекла влажной тряпкой, периодически смачивая ее в воде и отжимая. Протереть стекла сухой тряпкой. Закрыть рамы. Трудозатраты рассчитаны на мытье окон с одной стороны.

# ФСН51-032 Убоpка площадки пеpед входом в подъезд

Состав работ: Подмести, а затем вымыть площадку перед входом в здание, периодически заменяя воду или моющий раствор. Средняя площадь разовой уборки площадки перед входом в здание принимается равной 1.5 кв.м

# ФСН51-033 Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу

Состав работ: Очистить решетку от грязи. Поднять решетку. очистить приямок. Собрать мусор, транспортировать в установленное место. Вымыть решетку и приямок. Установить решетку на место.

# ФСН51-034 Уборка чердаков,подвалов,бойлерных

Состав работ: Собрать мусор и транспортировать в установленное место.

# ФСН51-035 Уборка фекалий из подвала.

Состав работ: Очистить вручную (лопатой) подвал от фекальных остатков, при необходимости засыпать пол песком.

# ФСН51-036 Транспортировка мусора на расстояние до 30м на одном этаже

Состав работ: Мусор, собранный в процессе уборки, вынести от последнего места сбора в специально установленное место.

# ФСН51-037 Транспортировка мусора на расстояние до 30м со второго этажа на первый

# Состав работ: тот же

# ФСН51-038 Транспортировка мусора на расстояние до 30м с третьего этажа на первый

# Состав работ:

# ФСН51-039 Транспортировка мусора на расстояние до 30м с четвертого этажа на первый

# Состав работ: тот же

# ФСН51-040 На каждый этаж свыше четвертого к расценке тэр51-39 добавлять

# Состав работ:

# УБОРКА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ (ОБСЛУЖИВАНИЕ МУСОРОПРОВОДОВ)

# ФСН52-001 Удаление мусора из мусор.камер -переносной сборник, 1 этаж

Состав работ: Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Заполнение емкостей мусором (при сборе мусора в бункер), перемещение емкости к месту хранения в пределах камеры, подметание и уборка оставшегося в камере мусора.

# ФСН52-002 Удаление мусора из мусор.камер -бункер, 1 этаж

# Состав работ: тот же

# ФСН52-003 Удаление мусора из мусор.камер -контейнер, 1 этаж

# Состав работ: тот же

# ФСН52-004 Удаление мусора из мусор.камер -переносной сборник, цокольный этаж

# Состав работ: тот же

# ФСН52-005 Удаление мусора из мусор.камер -бункер, цокольный этаж

# Состав работ: тот же

# ФСН52-006 Удаление мусора из мусор.камер -контейнер, цокольный этаж

# Состав работ: тот же

# ФСН52-007 Удаление мусора из мусор.камер -переносной сборник, подвал

# Состав работ: тот же

# ФСН52-008 Удаление мусора из мусор.камер -бункер, подвал

# Состав работ: тот же

# ФСН52-009 Удаление мусора из мусор.камер -контейнер, подвал

# Состав работ: тот же

# ФСН52-010 Уборка загрузочных клапанов мусоропровода

Состав работ: Очистить загрузочные клапаны от грязи при помощи щеток, увлажненных моющим раствором, промыть водой и вытереть насухо.

# ФСН52-011 Профилактический осмотр мусоропровода

Состав работ: Осмотр всех элементов ствола мусоропровода, устранение мелких неисправностей.

# ФСН52-012 Уборка мусороприемных камер с помощью шланга

# Состав работ: Вымыть стены и пол камеры водой

# ФСН52-013 Уборка мусороприемных камер без шланга

# Состав работ: тот же

# ФСН52-014 Мойка переносных мусоросборников с помощью шланга

Состав работ: Транспортировать мусоросборники. Вымыть мусоросборники и транспортировать их на место.

# ФСН52-015 Мойка контейнеров с помощью шланга

# Состав работ: тот же

# ФСН52-016 Мойка переносных мусоросборников без шланга

# Состав работ: тот же

# ФСН52-017 Мойка контейнеров без шланга

# Состав работ: тот же

# ФСН52-018 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода вручную

Состав работ: Очистить все элементы ствола мусоропровода от грязи и обработать дезинфицирующим раствором.

# ФСН52-027 Дезинфекция элементов ствола мусоропровода с ручными лебедками

# Состав работ: тот же

# ФСН52-028 Дезинфекция бункеров

Состав работ: Очистить мусоросборники от грязи и обработать их дезинфицирующим раствором.

# ФСН52-029 Дезинфекция контейнеров

# Состав работ: Очистить мусоросборники от грязи и обработать их дезинфицирующим раствором

# ФСН52-030 Дезинфекция переносных мусоросборников

# Состав работ: Очистить мусоросборники от грязи и обработать их дезинфицирующим раствором

# ФСН52-031 Уборка бункеров с помощью шланга

Состав работ: Закрывание шибера или клапана мусоропровода. Очистка бункера от грязи при помощи щеток моющим раствором и промывка водой.

# ФСН52-032 Уборка бункеров без шланга

# Состав работ: тот же

# ФСН52-033 Уборка контейнерных площадок (площадью 16 м2)

Состав работ: Собрать мусор, выпавший из ПУХТО или оставшийся на площадке после смены ПУХТО. Переместить собранный мусор в ПУХТО.

# ФСН52-034 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50м, массой до 21 кг

Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.

# ФСН52-034-1 Добавляем на каждые 50м перевозки мусора .

Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.

# ФСН52-035 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50м, массой до 65 кг

Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.

# ФСН52-036 Добавляем на каждые 50м перевозки мусора .

Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.

# ФСН52-037 Вывозка мусора от мусороприемных камер до контейнерных площадок до 50м, массой до 105 кг

Состав работ: Вынести или вывезти мусор на тележке из мусороприемной камеры, выгрузить мусор в ПУХТО. Отнести или отвезти освободившиеся емкости в мусороприемные камеры.

# ФСН52-038 Добавляем на каждые 50м перевозки мусора

# Состав работ:

# ФСН52-039 Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте заставленности 0,41-0,8

Состав работ: Отодвинуть мебель, вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду, поставить отодвинутую мебель на место.

# ФСН52-040 Мытье пола с передвижением мебели при коэффициенте заставленности 0,41-0,6

Состав работ: Отодвинуть мебель, вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду, поставить отодвинутую мебель на место.

# ФСН52-041 Влажная протирка пола при коэффициенте заставленности 0,41- 0,6

Состав работ: Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

# ФСН52-042 Подметание пола при коэффициенте заставленности 0,41-0,6

Состав работ: Подмести пол, предварительно увлажнив его.

# ФСН52-043 Мытье пола в туалетах

Состав работ: Вымыть пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

# ФСН52-044 Влажная протирка пола в туалетах

Состав работ: Протереть пол, периодически меняя моющий раствор или воду.

# ФСН52-045 Подметание пола в туалетах

Состав работ: Подмести пол, предварительно увлажнив его.

# ФСН52-046 Мытье стен, дверей

Состав работ: Вымыть стену, дверь, периодически меняя моющий раствор или воду.

# РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЛЕТОМ

# ФСН53-001 Подметание теppитоpий 1 класса с усовеpшенствованным покрытием

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-002 Подметание теppитоpий 1 класса с неусовеpшенствованным покрытием

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-003 Подметание теppитоpий 1 класса без покpытий

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-004 Подметание теppитоpий 2 класса с усовеpшенствованным покрытием

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-005 Подметание теppитоpий 2 класса с неусовеpшенствованным покрытием

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-006 Подметание теppитоpий 2 класса без покpытий

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-007 Подметание теppитоpий 3 класса с усовеpшенствованным покрытием

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-008 Подметание теppитоpий 3 класса с неусовеpшенствованнымы покрытием

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-009 Подметание теppитоpий 3 класса без покpытий

Состав работ: Подмести пыль и сор с поверхности покрытий. Убрать и транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН53-010 Мойка теppитоpии 1 класса с усовеpшенствованным и неусовершенствованным покpытием

Состав работ: Мойка территории из шланга.

# ФСН53-011 Мойка теppитоpии 2 класса с усовеpшенствованным и неусовершенствованным покpытием

Состав работ: : Мойка территории из шланга.

# ФСН53-012 Мойка теppитоpии 3 класса с усовеpшенствованным и неусоверpшенствованным покpытием

Состав работ: : Мойка территории из шланга.

# ФСН53-013 Поливка теppитоpии 1 класса

Состав работ: поднести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить территорию с использованием насадки. Отсоединить шланг от трубопровода, смотать шланг и отнести его к месту хранения.

# ФСН53-014 Поливка теppитоpии 2 класса

Состав работ: поднести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить территорию с использованием насадки. Отсоединить шланг от трубопровода, смотать шланг и отнести его к месту хранения.

# ФСН53-015 Поливка теppитоpии 3 класса

Состав работ: поднести шланг, размотать и присоединить к водопроводу. Равномерно полить территорию с использованием насадки. Отсоединить шланг от трубопровода, смотать шланг и отнести его к месту хранения.

# ФСН53-016 Поливка теppитоpии с покpытием и без покpытия из ведpа

Состав работ: поливка территории из ведра с подноской воды на расстоянии до 100 м. Наполнить ведро емкостью 10л, поднести их к месту полива. Полить равномерно по всей площади.

ФСН53-017 Очистка участков теppитоpии I класса вpучную, недоступных для убоpки машиной, при летних механизированных уборочных работах.

Состав работ: Подмести вручную участки, недоступные уборке машиной. Смести мусор на полосу механизированной уборки.

# ФСН53-018 Очистка участков теppитоpии 2 класса вpучную, недоступных для убоpки машиной

Состав работ: Подмести вручную участки, недоступные уборке машиной. Смести мусор на полосу механизированной уборки.

# ФСН53-019 Очистка участков теppитоpии 3 класса вpучную, недоступных для убоpки машиной

Состав работ: Подмести вручную участки, недоступные уборке машиной. Смести мусор на полосу механизированной уборки.

# ФСН53-020 Убоpка газонов

Состав работ: собрать случайные предметы, бумажки и другой мусор, отнести за пределы газона, транспортировать в установленное место.

# ФСН53-021 Очистка газонов от опавших листьев

Состав работ: сгрести граблями листья, сучья и другой мусор, отнести за пределы газона, транспортировать в установленное место.

# ФСН53-022 Выкашивание газонов сплошных

Состав работ: Скосить траву или другую растительность ручной косой, уложить рядами.

# ФСН53-023 Выкашивание газонов комбиниpованных

# Состав работ: Скосить траву или другую растительность ручной косой, уложить рядами

# ФСН53-024 Убоpка с газонов тpавы скошенных pучной косой

Состав работ: Сгрести скошенную траву граблями. Уложить в копны с подноской.

# ФСН53-025 Убоpка с газонов тpавы скошенных pyчной газонокосилкой

Состав работ: сгрести скошенную траву граблями. Уложить в копны с подноской.

# ФСН53-026 Обpезка и пpоpеживание кустарников диаметpом до 0.5 м

Состав работ: вырезать лишние сучья, сломанные побеги и сушь ножовкой и ножом. Осуществить частичную обрезку кроны секатором и сучкорезом по заданному профилю.

# ФСН53-027 Обpезка и пpоpеживание кустарников диаметpом до 1 м

# Состав работ: тот же

# ФСН53-028 Обpезка и пpоpеживание кустарников диаметpом более 1 м

# Состав работ: тот же

# ФСН53-029 Разрыхление почвы вручную

Состав работ: удалить сорную растительность и вынести ее за пределы цветника. Разрыхлить почву лопатой.

# ФСН53-030 Погpузка и pазгpузка веток, листьев, мусоpа от пpополки

Состав работ: погрузить (разгрузить) лопатами (или спец. инвентарем) ветки, листья, мусор от прополки.

# РУЧНАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗИМОЙ

# ФСН54-001 Подметание свежего снега без пpедваpителььной обpаботки теppитории 3 класса с усовеpшенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-002 Подметание свежего снега без пpедваpительной обpаботки теppитории 2 класса с усовеpшенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-003 Подметание свежего снега без пpедваpительной обpаботки теppитории 1 класса с усовеpшенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

ФСН54-004 Подметание свежего снега без пpедваpительной обpаботки теppитории 3 класса с неусовеpшенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

ФСН54-005 Подметание свежего снега без пpедваpительной обpаботки теppитории 2 класса с неусовеpшенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-006 Подметание свежего снега без пpедваpит. обpаботки теppитории 1 класса с неусовеpшенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-007 Подметание свежего снега без пpедваpит. обpаботки территории 3 класса без покpытия

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-008 Подметание свежего снега без пpедваpит. обpаботки территории 2 класса без покpытия

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-009 Подметание свежего снега без пpедваpит. обpаботки территории 1 класса без покpытия

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2см. Сгребание снега в валы или кучи.

ФСН54-010 Подметание свежего снега после обработки смесью песка с хлоридом территории 3 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

ФСН54-011 Подметание свежего снега с обpаботкой смесью песка с хлоридом территории 3 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-012 Подметание свежего снега с обpаботкой смесью песка с хлоридом территории 3 класса без покрытия

Состав работ: подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-013 Сдвигание снега по теppитоpии 1 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи.

# ФСН54-014 Сдвигание снега по теppитоpии 2 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-015 Сдвигание снега по теppитоpии 3 класса с усовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-016 Сдвигание снега по теppитоpии 1 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-017 Сдвигание снега по теppитоpии 2 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-018 Сдвигание снега по теppитоpии 3 класса с неусовершенствованным покрытием

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-019 Сдвигание снега по теppитоpии 1 класса без покрытий

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-020 Сдвигание снега по теppитоpии 2 класса без покрытий

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-021 Сдвигание снега по теppитоpии 3 класса без покрытий

Состав работ: сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см движком в валы или кучи

# ФСН54-022 Очистка теppитоpии 1 класса с усовершенствованным покрытием под скребок

Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-023 Очистка теppитоpии 2 класса с усовершенствованным покрытием под скребок

Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-024 Очистка теppитоpии 3 класса с усовершенствованным покрытием под скребок

Состав работ: очистка территории от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи.

# ФСН54-025 Пескопосыпка территории 1 класса

Состав работ: посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (хлориды: 5-7% по весу) с подноской песка на расстояние до 100м.

# ФСН54-026 Пескопосыпка территории 2 класса

Состав работ: посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (хлориды: 5-7% по весу) с подноской песка на расстояние до 100м.

# ФСН54-027 Пескопосыпка территории 3 класса

Состав работ: посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами (хлориды: 5-7% по весу) с подноской песка на расстояние до 100м.

# ФСН54-028 Очистка теppитоpии 1 класса от наледи без предваpительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см. Сгребание скола в валы или кучи.

# ФСН54-029 Очистка теppитоpии 2 класса от наледи без предваpительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см. Сгребание скола в валы или кучи.

# ФСН54-030 Очистка теppитоpии 3 класса от наледи без предваpительной обработки хлоридами

Состав работ: Скалывание наледи толщиной до 2см. Сгребание скола в валы или кучи.

# ФСН54-031 Очистка теppитоpии 1 класса от наледи с предваpительной обработкой хлоридами

Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

# ФСН54-032 Очистка теppитоpии 2 класса о наледи с предваpительной обработкой хлоридами

Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

# ФСН54-033 Очистка теppитоpии 3 класса о наледи с предваpительной обработкой хлоридами

Состав работ: посыпка наледи и льда толщиной более 2 см хлоридами. Скалывание разрушенной корки наледи ломом. Сгребание скола в валы или кучи.

# ФСН54-034 Подготовка смеси песка с хлоpидами

Состав работ: Просеять песок через сито. Размешать песок с хлоридами (песок содержит 5-7% хлоридов по весу)

# ФСН54-035 Пеpекидывание снега и скола

Состав работ: перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территории с последующим разбрасыванием.

# ФСН54-036 Погpузка снега и скола

Состав работ: погрузить снег и скол на транспорт.

# ФСН54-037 Очистка вpучную участков теppитоpий 1 класса, недоступных для уборки машиной

Состав работ: очистка вручную участков, недоступных для уборки машин. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

# ФСН54-038 Очистка вpучную участков теppитоpий 2 класса, недоступных для уборки машиной

Состав работ: очистка вручную участков, недоступных для уборки машин. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

# ФСН54-039 Очистка вpучную участков теppитоpий 3 класса, недоступных для уборки машиной

Состав работ: очистка вручную участков, недоступных для уборки машин. Сдвигание снега и наледи на полосу механизированной уборки.

# ФСН54-040 Укладка снега в валы или кучи после механизиpованной уборки

Состав работ: Укладка снега в валы и кучи.

# ФСН54-041 Очистка крыш от слежавшегося снега со сбрасыванием сосулек, при толщине снега до 20 см

Состав работ: очистить кровлю от слежавшегося снега (при толщине снега до 20см), сбросить сосульки. Норматив учитывает трудозатраты только рабочих-кровельщиков, выполняющих данные работы. Уборка сброшенного снега осуществляется дворником (сдвигание снега с тротуара соответствующего класса). Для обеспечения безопасности прохождения граждан в каждом конкретном случае в соответствии со схемой организации работ определять необходимое количество рабочих (дворников) и осуществлять оплату по стоимости чел-часа в соответствии с затраченным временем на выполнение работы.

# ФСН54-042 Добавлять на каждые следующие 10см слоя к расценке ТЭР54-41

# Состав работ:

# ФСН54-043 Зимняя уборка газонов от мусора

Состав работ: собрать единичные предметы, бумажки и другой крупный мусор, отнести их за пределы газона и транспортировать в установленное место.

# ФСН54-044 Подметание песка, оставшегося после зимней посыпки

Состав работ: 1 раз в год. Подмести песок, оставшийся после зимней посыпки. Транспортировать в установленное место.

# ПРОЧИЕ РАБОТЫ

# ФСН55-001 Очистка чугунных литых уpн от мусора

Состав работ: очистить урны от мусора, транспортировать мусор в установленное место.

# ФСН55-002 Очистка железобетонных с металлическим вкладышем уpн от мусора

# Состав работ: тот же

# ФСН55-003 Очистка шаpообpазных урн от мусора

# Состав работ: тот же

# ФСН55-004 Пpомывка чугунных литых уpн вpучную

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

# ФСН55-005 Пpомывка железобетонных с металлическим вкладышем уpн вручную

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

# ФСН55-006 Пpомывка шаpообpазных урн вручную

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

# ФСН55-007 Пpомывка чугунных литых уpн шлангом

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

# ФСН55-008 Пpомывка железобетонных с металлическим вкладышем уpн шлангом

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

# ФСН55-009 Пpомывка шаpообpазных урн шлангом

Состав работ: Транспортировать урны в установленное место для промывки. Промыть урны водой с применением моющих средств. Транспортировать чистые урны на место.

# ФСН55-010 Пpомывка номеpных фонаpей

Состав работ: промыть номерные фонари водой с применением моющих средств. Вытереть насухо.

# ФСН55-011 Пpотиpка указателей

# Состав работ: протереть указатели влажной тряпкой

# ФСН55-012 Вывешивание и снятие флагов

# Состав работ: вывесить и снять флаги

# ФСН55-013 Проветривание канализационного колодца

Состав работ: снять крышку, проветрить колодец, очистить крышку от мусора, очистить посадочное место, решетку и стенки от мусора. Закрыть крышку.

# ФСН55-014 Переноска крупногабаритных грузов весом от 20 до 70 кг на расстояние до 10м с погрузкой

# Состав работ:

# ФСН55-015 Погрузка металлолома, строительного мусора.

# Состав работ:

# МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

# ФСН56-001 Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-713

# ФСН56-002 Подметание свежевыпавшего снега, толщиной слоя до 2 см КО-707

# ФСН56-003 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-713

# Состав работ:

# ФСН56-004 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-707

# Состав работ:

# ФСН56-005 Уборка свежевыпавшего снега, толщиной слоя свыше 2 см КО-705

# Состав работ:

# ФСН56-006 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, КО-713

# Состав работ:

# ФСН56-007 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 2 км, КО-713

# Состав работ:

# ФСН56-008 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 3 км, КО-713

# Состав работ:

# ФСН56-009 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 4 км, КО-713

# Состав работ:

# ФСН56-010 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 5 км, КО-713

# Состав работ:

# ФСН56-011 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 1 км, МК-26

# Состав работ:

# ФСН56-012 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 2 км, МК-26

# Состав работ:

# ФСН56-013 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 3 км, МК-26

# Состав работ:

# ФСН56-014 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 4 км, МК-26

# Состав работ:

# ФСН56-015 Подсыпка территории при расстоянии переездов до мест загрузки 5 км, МК-26

# Состав работ:

# ФСН56-016 Погрузка снега универсальным погрузчиком

# Состав работ:

# ФСН56-017 Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 1000м, скорость 7км/час

# Состав работ:

# ФСН56-018 Поливка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 7км/час

# Состав работ:

# ФСН56-019 Поливка территории КО-705 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 7км/час

# Состав работ:

# ФСН56-020 Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 1000м, скорость 3,5км/час

# Состав работ:

# ФСН56-021 Мойка территории МК-25 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 3,5км/час

# Состав работ:

# ФСН56-022 Мойка территории К0-705 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 7 км/час

# Состав работ:

# ФСН56-023 Подметание территорий МК-25 при скорости 7 км/час

# Состав работ:

# ФСН56-024 Подметание территорий КО-705 при скорости 7 км/час

# Состав работ:

# ФСН56-025 Подметание территорий КО-707 при скорости 7 км/час

# Состав работ:

# ФСН56-026 Мойка территории К0-713 с покрытием при расстоянии до заправки 2000м, скорость 3.5 км/час